8-Port 100Base POE Swith

8埠型 網路供電交換器

型號: EA1010-8P-120W

產品功能

  - EA1010-8P-120W 無網管型 PoE 交換器，具有 8 埠 10/100Mbps、2 埠 10/100/1000Mbps RJ45 端口，其中 1~8 埠具 PoE 供電功能，9~10 埠為 上行端口可彈性串接使用。

  - PoE 供電可自動偵測 PD 設備，同時支援一鍵 啟動 CCTV 模式，可節省成本、滿足 250m長距離供裝需求。

  - VLAN 模式 >1~8 埠主動隔離，可提升網路安全、 抑制網路風暴。

  - CCTV 模式 > 可節省建置成本、滿足 250m 長距 離供裝需求。

產品規格- model

| 接取連接埠 |
| --- |
| 10/100Mbps RJ45 | 8 |
| 上行連接埠 |
| 10/100/1000Mbps RJ45 | 2 |
| 交換器效能 |
| 背板頻寬 (Gbps) | 5.6 |
| 交換能力 (Mpps) | 4.16 |
| 巨型封包 (byte) | 9216 |
| 封包緩衝 (byte) | 250K |
| MAC 位址數量 | 4K |
| 加值功能 |
| CCTV 模式 | 250m 長距離 |
| VLAN | 網路安全機制 |
| PoE特性 |
| PoE 供電埠數 | 8 |
| 單埠最高供電瓦數 | 32 |
| 總供電瓦數 | 120 |
| PoE 標準 | 802.3af/at |
| 電源參數 |
| 電源輸入 | 100~240VAC, 50/60HZ |
| 最高耗電瓦數 | 120 |
| 操作 / 儲存環境 |
| 操作溫度 | 0℃ ~40℃ |
| 操作濕度 | 10%~90% 非凝結 |
| 儲存溫度 | -40℃ ~70℃ |
| 儲存濕度 | 5%~90% 非凝結 |
| 尺寸 / 重量 |
| 產品尺寸 | 220*150*44mm |
| 產品重量 | 1.25kg |
| 外盒尺寸 | 310*220*80mm |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.