DH系列專用控制鍵盤

型號: NKB1000

DH系列DVR   DH系列網路高速球機、網路影像伺服器

RS485，RS422，USB，RS232 和網路功能

PTZ 功能的三維操縱桿控制

預設位置，自動掃描，自動平移，自動巡視和模式輔助功能

螢幕菜單和用戶操作過程提示

通過USB連接到SmartPSS

| 型號 | NKB1000 |
| --- | --- |
| 操縱桿 | 3軸線 , vector-solving, with twisting, return to-center head |
| 鍵盤連接頭 | RJ-45,RS232,RS485,RS422,USB |
| 鍵盤通信 | 直接模式 , 網路模式 |
| 直接模式 | 接口 : RS232/RS485 DVR Protocol : DH2 Dome Protocol : DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1 |
| 網路模式 | 介面 : RJ45 DVR / Network Dome IP Address / Port / Protoc |
| 電源 | 電源轉接器,輸入100V~240V 50Hz /60Hz,輸出DC12V /1000mA |
| RS485 | 1 port，PTZ 控制 |
| 電源供應 | DC12V / 1000mA |
| 電源功耗 | 5W |
| 工作環境 | -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa |
| 尺寸(W×D×H) | 320mm x 190mm x 50mm |
| 重量 | 2.5 KG |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.