UOI-POEL1208SFP

PoE 8+2+1路網路交換機

產品功能

- 使用 CAT.5 及以上網路配線

- PoE1~6埠口支援af/at協議，10/100M自適應；PoE7、8埠口：支援bt協議，60W輸出，為下層PoE設備供電，10/100M/1000M自適應

- AC輸入： 110V

- 支援POE看門狗功能

- 符合IEEE 802.3af/at/bt  PoE供電標準

- 用戶可通過POE埠紅色燈閃爍狀態輕鬆瞭解設備功率及工作狀態

- 自動識別PoE設備進行供電

- 所有埠口支援無阻塞線速轉發

- 支持IEEE 802.3x全雙工流量控制和Backpressure半雙工流量控制

- 上傳連接埠自動轉換（自動 MDI / MDIX）

- 設備安全防護包含：6KV 防雷電保護、8KV 防靜電保護、反反向連接、過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護

產品規格

| 型號 | UOI-POEL1208SFP |
| --- | --- |
| 埠口 | 2X10/100/1000Mbps PoE ports (RJ45) 6X10/100Mbps PoE port (RJ45) 2X10/100/1000Mbps uplink ports (RJ45)/1X1000Mbps SFP |
| 傳輸速率 | 2000Mbps 全雙工；10 or 100 or 1000Mbps 半雙工 |
| 傳輸距離 | 0-130m |
| 性能規範 | 頻寬: ：11.2Gbps |
|  | 網路延遲（10 至 1000Mbps）：≦ 16μs（使用 64 位元組包大小） |
|  | MAC address table: 8K |
|  | 幀濾波器和傳輸速率：10M 埠最大 14800pps，100M 埠最大 148800pps |
| 網路標準 | IEEE 802.3i 10BASE-T |
|  | IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-TX |
|  | IEEE 802.3x流量控制 |
|  | IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電 |
| 電源支援 | 電源輸入：AC110V；總電壓≤130W PoE 看門狗：1~8埠 電源輸出：PoE1~6埠：1/2（+52V）、3/6（GND）≤30W PoE 7、8 埠：1245（+53V）、3678（GND） 相容1+2（+52V）、3/6（GND）≤60W 總輸出130W |
| 保護級別 | 防雷擊保護：6KV, 依據: IEC61000-4-5 防靜電保護：8KV, 依據: IEC61000-4-2 |
| 尺寸 | (L*W*H)：187mm*139mm*43mm |
| 工作環境 | 工作溫度：-10°C ~55°C （ -14° ~131°F) |
|  | 儲存溫度：-40°C ~70°C （ -104° ~158°F) |
|  | 工作濕度：10%~90%未凝結 |
|  | 儲存濕度： 5%~90%未凝結 |
| 安規認證 | CE / FCC |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

產品尺寸