人臉辨識考勤機

型號: DHI-ASI7213Y-V3-T1

7” IPS 顯示螢幕，分辨率 1024 x 600

支援臉部解鎖，IC 卡和密碼解鎖；按時間段解鎖

2MP 廣角 WDR 鏡頭，帶 自動/手動 補光燈

人臉識別距離為 0.3 m–2 m，人為高度範圍是 0.9 m–2.4 m

人臉驗證精度> 99.5％；人臉比較速度<=0.35s/秒人; 誤識率低

支援 50,000 用戶，50,000 臉，50,000 卡，50,000 密碼和 50個管理員

支援活動檢測，脅迫警報，篡改警報，入侵警報，門接觸超時警報，以及非法的卡超過時間警報

支援普通用戶，巡邏用戶，VIP 用戶，訪客和殘疾的用戶

具有 4 種解鎖狀態顯示模式

| 型號 | DHI-ASI7213Y-V3-T1 |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式處理器 |
| 網路協議 | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
| OSDP 協議 | 有 |
| 互通性 | CGI |
| SDK & API | 支援 SDK |
|  | 基本 |
| 顯示 | 7 英吋 IPS |
| 螢幕類型 | 電容式觸控螢幕 |
| 解析度 | 600(H)×1024(V) |
| 影像元件 | 2 MP CMOS |
| WDR | 120dB |
| 光補償 | 自動白光 / 自動紅外燈 |
| 狀態指示器 | 1 個指示燈。 紅色：錯誤； 綠色：正常； 藍色：工作。 |
| 語音提示 | 有 |
| 外殼材質 | PC+ABS |
|  | 功能 |
| 解鎖模式 | 卡/遠程/密碼/面部解鎖，並通過他們的組合解鎖 |
| 讀卡類型 | IC 卡 |
| 期間清單 | 128 |
| 假日期間 | 128 |
| 第一卡解鎖 | 有 |
| 遠端驗證 | 有 |
| 外圍讀卡器 | 1 RS-485, 1 韋根 |
| 多卡認證 | 有 |
| 實時監控 | 有 |
| 網頁配置 | 有 |
|  | 性能 |
| 讀卡距離 | 1cm–5cm |
| 人臉識別範圍 | 臉部攝影機距離：0.3 m–2.0 m；人體高度：0.9 m–2.4 m |
| 人臉驗證精確度 | >99.5% |
| 人臉辨識時間 | 0.35s |
| 指紋感應器類型 | 電容式 |
| 指紋驗證方式 | 1:N |
| 指紋比較時間 | <=1.5s |
|  | 容量 |
| 用戶容量 | 50,000 |
| 人臉圖像容量 | 50,000 |

| 卡容量 | 50,000 |
| --- | --- |
| 密碼容量 | 50,000 |
| 紀錄容量 | 100,000筆記錄 |
|  | 埠 |
| RS-485 | 1 |
| RS-232 | 1 |
| 韋根 | 1 輸入/輸出 |
| USB | 1 USB2.0 埠 |
| 乙太網路 | 1 10M/100M 乙太網埠 |
| 警報輸入/輸出 | 2（開關量）/ 2(繼電器) |
| 警報聯動 | 有 |
| 退出按鈕 | 1 |
| 門狀態檢測 | 1 |
| 門鎖控制 | 1 |
|  | 警報 |
| 反回傳 | 有 |
| 防拆警報 | 有 |
| 脅迫 | 有 |
| 門磁感應超時 | 有 |
| 入侵 | 有 |
| 非法刷卡超過限制 | 有 |
|  | 一般 |
| 電源供應 | 提供 |
| 電源供應模式 | DC 12V 2A |
| 電源功耗 | 12W |
| 產品尺寸 | 283.0mm×130.0mm×36.9mm (11.14"×5.12"×1.45") |
| 包裝尺寸 | 控制器包裝：380mm×235mm×124mm（14.96“×9.25”×4.88“） 保護殼：494mm×402mm×275mm（19.45“×15.83”×10.83“） |
| 工作溫度 | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F ) |
| 工作濕度 | 0％RH–90％RH（非冷凝） |
| 工作環境 | 室內 |
| 重量 | 1.8kg (3.97 lb) |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 認證 | CD/FCC |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.