800萬 HDCVI 紅外線

魚眼全景攝影機

型號: HAC-EBW3802

1/1.8" 8百萬畫素 CMOS

全景魚眼鏡頭

最大15fps@4K

真實寬動態120dB、星光級、2D&3D降噪

IP67、IK10

智能紅外最大距離15m

使用RG59同軸電纜傳輸長達500m

| 型號 | HAC-EBW3802 |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1 / 1.8“ 8MP CMOS |
| 有效像素 | 3840(H)×2160(V)，800 萬 |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL:1/4s~1/100,000s ／NTSC:1/3s~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F2.0 (Color), 30IRE,0lux IR on |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達15米 |
| IR 開 / 關控制 | Auto (ICR)/彩色/黑/白 |
| 紅外線 LED | 3顆 |
| 聲音 | 內置麥克風 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 2.5mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | H: 180°, V:100° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 關閉對焦距離 | 0.6m(23.6'') |
|  | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
| DORI 定義 | 25 px/m (8px/ft) | 63px/m (19px/ft) | 125px/m (38px/ ft) | 250px/m (76px/ft) |
| DORI 距離 | 53m(173.8ft) | 21.2m(69.6ft) | 10.6m(34.7ft) | 5.3m(17.4ft) |
|  | 影像 |
| 解析度 | 8MP (3840×2160)/4M(2560x1440) |
| 張數 | PAL:3840×2160@12.5fps,2560x1440@25fps; NTSC:3840×2160@15fps,2560x1440@30fps;1 |
| 影像輸出 | 1路 HDCVI 4K 輸出&1路CVBS 輸出 |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
| OSD選單 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| WDR | 120dB |
| 增益控制 | AGC |
| 雜訊抑制 | 2D/3D |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| Smart IR | 自動/手動 |

|  | 認證 |
| --- | --- |
| 認證 | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|  | 介面 |
| 警報開/關 | 2/1 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | DC12V ±30% |
| 輸出功率 | 7.4W (IR 開啟) |
| 工作環境 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 濕度少於 95% RH *應在 -30°C (-22°F）以上啟動 |
| 儲存環境 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 濕度少於 95% RH |
| 入侵保護&防破壞 | IP67/IK10 |
| 殼 | 鋁+塑膠 |
| 尺寸 | Φ149.8mm x 47.7mm(Φ5.9"x 1,88") |
| 重量 | 0.56kg (1.23lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.