500萬 HDCVI紅外線

槍型攝影機

型號: HAC-HFW1500TN

1/2.7"  5百萬畫素  CMOS

CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出

3.6mm固定鏡頭

Smart IR智慧型紅外線30m，夜間亮度均勻，防止影像曝光

IP67防水等級

| 型號 | HAC-HFW1500TN |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7”CMOS |
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V)，500 萬 |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 1/30~1/100, 000s |
| 最低照度 | 0.02Lux，0Lux（紅外線啟動） |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達 20 米 |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 1 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.85 |
| 視野角度 | H:77.5° |
| 對焦控制 | 固定 |
|  | 影像 |
| 解析度 | 5MP (2592×1944) |
| 張數 | 20fps@5MP、30fps@4MP、30fps@1080P |
| 影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
| OSD選單 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態 |
| WDR | 數位寬動態 |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 雜訊抑制 | 2D降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| Smart IR | 自動/手動 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC ±30% |
| 輸出功率 | Max 3.7W (紅外線啟動) |
| 工作環境 | -40℃~+60℃，濕度小於95% |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 鋁合金 |
| 尺寸 | 176mm×72.4mm×72.5mm |
| 重量 | 0.37kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.