200萬 全彩暖光HDCVI

槍型攝影機

型號: HAC-HFW2249EN-A-LED

全彩星光

120dB真實寬動態，3D雜訊抑制

LED距離(智慧暖光) : 40m

最大輸出1080P @30張/秒

HD / SD輸出可切換

1路聲音輸入與內建麥克風

3.6mm、6mm固定鏡頭

DV12V / IP67

| 型號 | HAC-HFW2249EN-A-LED |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8” 200萬 CMOS |
| 有效像素 | 2MP，1920(H)×1080(V) |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL：1 / 4s~1 / 100,000s，NTSC：1 / 3s~1 / 100,000s |
| 最低照度 | 0.001Lux/F1.0, 0Lux LED on |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達40米 暖光 |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 2 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board in |
| 焦距 | 3.6mm、6mm |
| 最大光圈 | F1.0 |
| 視野角度 | H: 89.5°，V: 47.3° |
| 對焦控制 | N/A |
| 近焦距 | 1600mm，63'' |
| DORI 距離 |  | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | DORI | 25px/m | 63px/m | 125px/m | 250px/m |
|  | 距離 | 220m | 88m | 44m | 22m |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
|  | 影像 |
| 解析度 | 1080P（1920×1080） |
| 張數 | 25 / 30fps @ 1080P，25/30/50 / 60fps @ 720P |
| 影像輸出 | 1 路 BNC 高清輸出或 CVBS 輸出(指撥切換) |
| 日夜切換 | 彩色 |
| OSD語言 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | 120dB |
| 增益控制 | 自動 |
| 雜訊抑制 | 2D / 3D 降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 智能光線 | 自動/手動 |

|  | 認證 |
| --- | --- |
| 認證 | CE、FCC、UL |
|  | 接口 |
| 聲音 | 1 路聲音輸入與內建麥克風 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC ±30% |
| 消耗功率 | <6.6W |
| 工作環境 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) <90% |
| 儲存環境 | 40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) <90% |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 鋁 |
| 尺寸 | 179.8mm×70mm×70mm |
| 重量 | 0.36kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.