200萬 全彩暖光HDCVI

槍型攝影機

型號: HAC-HFW2249EN-A-LED

夜間全彩，星光級 0.001Lux 照度

120dB 真實寬動態，有效優化明暗區域的場景

先進 2D / 3D 專業降噪技術，影像銳度不受影響

DC12V±30%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞

CVI、AHD、TVI、CVBS 影像訊號輸出(指撥開關切換)

1 路聲音輸入與內建麥克風，音源與影像同一條線纜傳輸

IP67 防水等級

| 型號 | HAC-HFW2249EN-A |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8”CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V)，2MP |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.001Lux/F1.0，30IRE |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | N/A |
| IR 開 / 關控制 | N/A |
| 紅外線 LED | N/A |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board in |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.0 |
| 視野角度 | H: 89.5° |
| 對焦控制 | 固定 |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
|  | 影像 |
| 解析度 | 1080P（1920×1080） |
| 張數 | 25/30fps@1080P，25/30/50/60 fps @720P |
| 影像輸出 | 1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(指撥切換) |
| 日夜切換 | 彩色 |
| OSD語言 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | 120dB |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 雜訊抑制 | 2D / 3D 降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 智能光線 | N/A |
|  | 認證 |
| 認證 | CE、FCC、UL |

|  | 接口 |
| --- | --- |
| 聲音 | 1 路聲音輸入與內建麥克風 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | DC12V±30% |
| 消耗功率 | Max 2.4W |
| 工作環境 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) <90% |
| 儲存環境 | IP67 |
| 入侵保護&防破壞 | 鋁合金 |
| 殼 | 179.9mm×70mm×70mm |
| 尺寸 | 0.36kg |
| 重量 | DC12V±30% |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.