500萬 星光級HDCVI紅外線

槍型攝影機

型號: HAC-HFW2501T-I8-A

星光級，真實寬動態120dB，3D DNR

Max. 20fps@5MP

高清/標清可切換

音頻輸入接口，內置麥克風

2.7-13.5mm電動鏡頭

最大 紅外長度80m，智能紅外

IP67，DC12V±30％

| 型號 | HAC-HFW2501T-I8-A |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8” 200萬 CMOS |
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V) |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL: 1/4s~1/100,000s / NTSC: 1/3s~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達80 米 (262feet) |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 4顆 IR LED |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board in |
| 焦距 | 2.7~13.5mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | H: 108.7 ˚~28.7˚ |
| 對焦控制 | 自動/手動 |
| 關閉對焦距離 | 200mm / 7.87'' |
| DORI 定義 |  | 25px/m (8px/ft) | 63px/m (19px/ft) | 125px/m (38px/ft) | 250px/m (76px/ft) |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 72m(236ft) | 29m(95ft) | 14m(46ft) | 7m(23ft) |
|  | 6mm | 120m(394ft) | 48m(157ft) | 24m(79ft) | 15m(49ft) |
|  | 8mm | 160m(525f) | 64m(210ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
|  | 影像 |
| 解析度 | 5MP (2592×1944) |
| 幀率 | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
| 影像輸出 | 1 通路 BNC 高清 影像 輸出 / CVBS ，影像輸出（可以切換） |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 手動 |
| OSD | 多國語言 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | 120dB |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 增益控制 | AGC |
| 抗噪 | 2D/3D |
| 智能紅外線 | 自動/手動 |

|  | 介面 |
| --- | --- |
| 音頻端口 | 1-ch 輸入 & 內置麥克風 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC ±30% |
| 輸出功率 | Max 10W(12V DC,IR on) |
| 工作環境 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 少於 90% RH *應在 -40°C (-40°F）以上啟動 |
| 儲存環境 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 少於 90% RH |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 鋁 |
| 尺寸 | 244.1mm×90.4mm×90.4mm (9.61"×3.56"×3.56") |
| 重量 | 0.75kg (1.65lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.