500萬 HDCVI 星光級

槍型攝影機

型號: HAC-HFW2501T-Z-A

星光照度0.005Lux，真實寬動態120dB，WDR，3DNR

Max. 20fps@5MP

高清標清輸出可切換，內置麥克風

2.7-13.5mm電動變焦鏡頭

智能紅外線最遠距離:80m

IP67, DC12V±30%

| 型號 | HAC-HFW2501T-Z-A |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1 / 2.8“CMOS |
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V), 5MP，500 萬 |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL: 1/4s~1/100,000s / NTSC: 1/3s~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達80米(262feet) |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| IR LEDs | 4 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 2.7-13.5mm |
| 最大光圈 | F1.3 |
| 視野角度 | H: 102°~29° |
| 對焦控制 | 自動 / 手動 |
| 關閉對焦距離 | 200mm , 7.87” |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
| DORI 定義 |  | 25px/m (8px/ft) | 63px/m (19px/ft) | 125px/m (38px/ft) | 250ppm (76px/ft) |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 2.8mm | 37m(122ft) | 15m(49ft) | 8m(25ft) | 4m(12ft) |
|  | 3.6mm | 53m(174ft) | 21m(69ft) | 11m(36ft) | 5m(17ft) |
|  | 影像 |
| 解析度 | 5MP (2592×1944) |
| 張數 | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
| 影像輸出 | 1 路BNC HD 高畫質輸出或CVBS 輸出(DIP切換) |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
| OSD選單 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態 |
| WDR | 120dB |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 雜訊抑制 | 2D/3D降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| Smart IR | 自動/手動 |

|  | 認證 |
| --- | --- |
| 認證 | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|  | 介面 |
| 聲音 | 1-ch 輸入 & 內置麥克風 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC ±30% |
| 輸出功率 | Max. 12.4W (12V DC, IR on) |
| 工作環境 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) ，濕度小於90% |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 鋁 |
| 尺寸 | 244.1mm×90.4mm×90.4mm (9.61"×3.56"×3.56") |
| 重量 | 0.77kg (1.70lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.