800萬 HDCVI寬動態紅外線

槍型攝影機

型號: HAC-HFW3802E-Z-VP

1/2”800萬逐行掃描CMOS

3倍光學電動變焦鏡頭

最大支援 15fps @ 3840×2160

120dB真實寬動態，3DNR

智能功能，最大 100m紅外距離

IP67和IK10防護等級，雙電壓輸入（DC12V / AC24V±25％）

使用RG59同軸電纜傳輸長達500m

| 型號 | HAC-HFW3802E-Z-VP |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/1.8" CMOS |
| 有效像素 | 3840(H)×2160(V), 8MP |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 1/1s~1/100,00s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.5(Color), 30IRE,0Lux/F1.5(B/W) |
| S/N信噪比 | >65dB |
| 紅外線距離 | 100m (328ft) |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| LEDs | 4 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 3.7-11mm |
| 最大光圈 | F1.5 |
| 視野角度 | H: 112°~46° |
| 對焦控制 | 自動/手動 |
| 關閉對焦距離 | 200mm (7.87") |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
|  |  | 25px/m (8px/ft) | 63px/m (19px/ft) | 125px/m (38px/ft) | 250ppm (76px/ft) |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | W | 83m(273ft) | 33m(109ft) | 17m(54ft) | 8m(27ft) |
|  | T | 190m(624ft) | 76m(250ft) | 38m(125ft) | 19m(62ft) |
|  | 影像 |
| 解析度 | 8MP (3840×2160) |
| 張數 | PAL:3840×2160@12.5fps,2560x1440@25fps; NTSC:3840×2160@15fps,2560x1440@30fps; |
| 影像輸出 | 1通道HDCVI視頻輸出和1通道CVBS視頻輸出 |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
| OSD | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態 |
| WDR | 120dB |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 雜訊抑制 | 2D/3D降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| Smart IR | 自動/手動 |

|  | 認證 |
| --- | --- |
| 認證 | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|  | 介面 |
| 聲音 | 1-ch輸入 |
| 警報I/O | 2/1 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC ±25%/24V AC ±25% |
| 輸出功率 | DC 12V/Max 4W |
| 工作環境 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)，濕度小於95% |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 & IK10 |
| 殼 | 鋁 |
| 尺寸 | 273.2mm×95.0mm×95.0mm (10.76"×3.74"×3.74") |
| 重量 | 1.08kg (2.38lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.