500萬 HDCVI紅外線

半球型攝影機

型號::HAC-T1A51

最高 20fps @ 5MP

高清/標清可切換

3.6mm固定鏡頭

最大 紅外長度20m，智能紅外

DC12V

| 型號 | HAC-T1A51 |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7" CMOS |
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V) 500萬 |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | PAL: 1/25~1/100000s / NTSC: 1/30~1/100000s |
| 最低照度 | 0.04Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達20米 (66feet) |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board in |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.85 |
| 視野角度 | H: 77.5° (93°, 49°) V: 56.5° (68°, 37°) |
| 對焦控制 | 固定 |
| 關閉對焦距離 | 1400mm (800mm, 2500mm) 55.12'' (31.50″, 98.43'') |
| DORI 定義 |  | 25px/m (8px/ft) | 63px/m (19px/ft) | 125px/m (38px/ft) | 250px/m (76px/ft) |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 63m(207ft) | 25m(83ft) | 13m(41ft) | 6mm(21ft) |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~78° ，旋轉 0°~360° |
|  | 影像 |
| 解析度 | 5MP (2592×1944) |
| 幀率 | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30@1080P |
| 影像輸出 | 1 通路 BNC 高清 影像 輸出 / CVBS ，影像輸出（可以切換） |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 手動 |
| OSD | 多國語言 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | 數位寬動態 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 增益控制 | AGC |
| 抗噪 | 2D |
| 智能紅外線 | 自動/手動 |

|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| --- | --- |
| 電源供應 | 12V DC ±30% |
| 輸出功率 | Max 2.9W (12V DC, IR on) |
| 工作環境 | -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / 少於 95% RH *應在 -40°C (-40°F）以上啟動 |
| 儲存環境 | -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / 少於 95% RH |
| 入侵保護&防破壞 | IP67 |
| 殼 | 塑膠 |
| 尺寸 | 85mm×85mm×69mm(3.35"×3.35"×2.72") |
| 重量 | 0.09kg (0.20lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.