16路 Quadri brid 1080P

Ultra 2U 錄像機

型號: HCVR8816S-URH-S3

嵌入式處理器

智能 H.264 雙流 影像 壓縮

支援 HDCVI / AHD / CVBS / TVI / IP 影像 輸入

最多 64 路 IP 攝影機輸入，每路高達12MP

最大 200 Mbps 上傳頻 寬， 384Mbps 下載頻寬

智能搜索和智能影像系統

支援 RAID 0,1,5,6,10

| 型號 | HCVR8816S-URH-S3 |
| --- | --- |
| 主處理器 | 內建微處理器 |
| 操作系統 | 內建 LINUX |
|  | 顯示 |
| 接口 | HDMI 1(4K),HDMI 2( 1080P),1 VGA,1 TV |
| 解析度 | 3840×2160,1920×1080, 1280×1024,1280×720, 1024×768 |
| 多螢幕顯示 | 1/4/8/9/16/25/36 |
| 隱私遮蔽 | 4 個矩形區域（每個攝影機) |
| OSD | 攝影 機標題，時間， 影像丟失，攝影 機鎖定，動態檢測，記錄 |
|  | 影像檢測&警報 |
| 觸發事件 | 錄製， PTZ 瀏覽，警報輸出，影像 推送，電子郵件， FTP ，快照，蜂鳴器和 螢幕 提示 |
| 影像檢測 | 運動檢測， MD 區域： 396 22 × 18 影像 損失，篡改和診斷 |
| 警報輸入 | 16 |
| 繼電器輸出 | 6路 |
|  | 儲存 |
| 內部硬碟 | 8 個 SATA 端口，每個硬碟 最大 8 TB 容量 |
| eSATA | 1 |
|  | 輔助端口 |
| USB | 4 埠 USB (2USB 2.0 , 2 USB 3.0) |
| RS232 | 1 埠 ，用於 PC 通訊和鍵盤 |
| RS422 | 1 埠 ，用於 PTZ 控制 |
| RS485 | 1 埠 ，用於 PTZ 控制 |
| 輸出 | HDCVI/CVBS 16 BNC |
|  | 紀錄 |
| 壓縮 | H.264+/H.264 |
| 解壓縮 | 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF,CIF, QCIF |
| 記錄率 | 主碼流： 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 /BCIF / CIF / QCIF 1/16 〜 25 / 30fps 子碼流 960H / D1 / CIF / QCIF 1/16 〜 25 /30fps |
| 位元率 | 主碼流：每頻道 1024〜8192 Kb/s ，子碼流 ：每頻道 16〜320Kb/s |
| 記錄方式 | 手動，時間表(常規，連續)， MD 影像 檢測：運動檢測， 影像 丟失，篡改，警報，停止 |
| 記錄間隔 | 1 〜 60 分鐘（預設： 60 分鐘），預先錄製： 1 〜30 秒，後記錄時間： 10 〜 300 秒 |
|  | 網路 |
| 端口 | 2 RJ 45 Port (1000M) |
| 網路功能 | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P |
| 最大用戶訪問 | 128 使用者 |
| 智慧型手機 | iPhone, iPad, Android |
| 互通性 | ONVIF 2.42 ，符合 CGI |

|  | 電源 |
| --- | --- |
| 電源供應 | AC 100~240V, 50/60HZ |
| 電源消耗 | <40W 無硬碟 |
|  | 環境 |
| 工作環境 | 10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH |
| 儲存環境 | 20°C ~ +70°C ( 4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH |
|  | 結構 |
| 尺寸 | 2 U, 444mm×460mm×96mm |
| 重量 | 10 kg (無硬碟) |
| 安裝 | 桌面安裝、機架安裝 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.