200萬 紅外線定焦

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDBW2230E-S-S2

200萬，1/2.7”CMOS，最大輸出2MP(1920×1080)@25/30 fps

H.265編解碼器，高壓縮率，低位元率

內置IR LED，最大紅外線距離：30m

ROI，SMART H.264 + / H.265 +，靈活的編碼，適用於各種存儲環境

旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，數字水印

智能檢測：入侵，絆網（支持分類和  準確檢測車輛和人員）

異常檢測：運動檢測,視頻篡改,場景更改,音頻異常檢測,沒有SD卡，

SD卡已滿，SD卡錯誤，網絡斷開，IP衝突，非法訪問，電壓檢測

最大支持 256 GB SD卡，12V DC / PoE電源支持

IP67，IK10防護等級

| 型號 | IPC-HDBW2230E-S-S2 |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7”200萬 CMOS |
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動， 1/3 s–1/100000 s |
| 最低照度 | 0.005 Lux@F1.6 |
| S/N信噪比 | >56dB |
| 紅外線距離 | 30 m (98.43 ft) |
| 紅外線控制 | 自動/手動 |
| 紅外線LED | 3 |
| 數位平移/傾斜/變焦 | 水平：0°~355°，垂直：0°~65°，對角：0°~355° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 平移：91.0°、傾斜：48.0°、對角：109.0° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 1.1 m |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 53.3m(174.87 ft) | 21.3m(69.88 ft) | 10.7m(35.10 ft) | 8.0m (26.3ft) |
|  | 智能分析 |
| IVS | 絆線，入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| 智能編碼 | 支援 |
| 串流能力 | 2串流 |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| 幀率 | 主串流:1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) 第二串流: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps) |
| 位元控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) |
| 位元率 | H.264: 32 kbps–6144 kbps / H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/室外/手動/自訂 |
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑 / 白 |
| BLC模式 | BLC / HLC/DWDR |

| 增益控制 | 自動／手動 |
| --- | --- |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區 |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| 智能紅外線 | 支援 |
| 旋轉 | 0°/90°/180°/270° (90°/270° 支援1080p) |
| 鏡像功能 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 關/開(4 區) |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45 (10/100Base-T) |
| SDK/API | 支援 |
| 通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP;RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS;UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x;Bonjour |
| 相容性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| 使用者/主機 | 20 人 |
| 存儲功能 | FTP; SFTP、雲端、Mirco SD卡(最大容量256GB) |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC/PoE (802.3af) |
| 電源功耗 | <5W |
| 工作溫度/書度 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) / 相對濕度小於95％ |
| 防水/防暴等級 | IP67, IK10 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 81 mm × Φ109.9 mm (3.19" × Φ4.33") |
| 重量 | 0.350 kg (0.77 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.