200萬 寬動態

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDBW2231R-ZS/ZAS

1 / 2.8" 2M StarvisTM CMOS

H.265和H.264雙流編碼

25 / 30fps @ 1080P（1920×1080）

WDR（120dB），日/夜（ICR），3DNR，AWB，AGC，BLC

Micro SD卡插槽，最高128GB

2.7〜13.5mm的變焦鏡頭

紅外線30M

IP67，IK10，PoE

| 型號 | IPC-HDBW2231R-ZS | IPC-HDBW2231R-ZAS |
| --- | --- | --- |
| 圖像傳感器 | 1/2.8 ” 200萬 CMOS |
| 畫素 | 1920(H)x1080(V) |
| 掃瞄系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動， 1/3s – 1/100000 s |
| 最低照度 | 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE)，0.05Lux/F1.4( Color,1/30s,30IRE)，0Lux/F1.4(IR on) |
| 訊號雜訊比 | 大於50dB |
| IR距離 | 30m |
| IRLED | 2 pcs |
| P/T/R角度 | 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，對角：0°~355° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 2.7~13.5mm |
| 最大光圈 | F1.4 |
| 視野角度 | H:106°~29°, V:57°~17° |
| 對焦控制 | 電動(-ZS) |
|  | 智能分析 |
| 事件觸發 | 移動偵測，視頻篡改，場景變化，網絡斷線，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常 |
| IVS | 絆網、入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) |
| 串流能力 | 雙串流 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| 幀率 | 主串流: 1080P(1 ~ 25/30fps) 第二串流: D1(1 ~ 25/30fps) |
| 位元控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) |
| 位元率 | H.265: 12K ~ 6400Kbps / H.264: 32K ~ 10240Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR) / Color / B/W |
| OSD | 支援 |
| 背光補償 | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |

| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區 |
| --- | --- |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| Smart IR(智慧紅外線 ) | 支援 |
| 鏡像功能 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 支援(4 區) |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP |
| 串流方式 | 單播／多播 |
| 互用性 | ONVIF, PSIA, CGI |
| 使用者/主機 | 10人/20 人 |
| 存儲功能 | NAS、本地PC即時記錄、Mirco SD卡(最大容量128GB) |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 介面 |
| 聲音輸入/輸出 | N/A | 1 in/1out |
| 警報輸入/輸出 | N/A | 1 channel In: 5mA 5VDC |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | DC12V PoE (802.3af) |
| 電源功耗 | <9W |
| 工作溫度/書度 | -30℃~+60℃，濕度小於90% |
| 防水等級 | IP67 |
| 防暴係數 | IK10 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ122mm×88.9mm / 0.4KG |
| 重量 | 0.4kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.