200萬 寬動態紅外線

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDBW4231EN-ASE

1 / 2.8" 2百萬像素 STARVIS™ CMOS

H.265 / H.264三碼流編碼

WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC

警報 1 in / 1 out ，聲音 1 in / 1 out

智能偵測

紅外線30M

Micro SD、IP67、IK10、PoE

| 型號 | IPC-HDBW4231EN-ASE |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8 ” 200萬 STARVIS™ CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) × 1080(V) |
| RAM/ROM | 512MB/128MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動，1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.007Lux / F1.6 (Color，1/3s，30IRE) 0.06Lux / F1.6 (Color，1/30s，30IRE) 0 Lux / F1.6 (IR ON) |
| 信號雜訊比 | 高於 50dB |
| 紅外線距離 | 距離可達30米 |
| IR 開/關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 18顆 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | H：110°、87°、52°，V：58°、46°、30° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 1.2m |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0˚~355˚ ，傾斜： 0°~75° ，旋轉 0°~355° |
|  | 智能分析 |
| 人臉偵測 | 絆線、入侵、物品遺留 / 遺失 |
| 人臉特徵 | 人臉偵測 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| 串流能力 | 三串流 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080) 、 1.3M(1280×960) 、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、 VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240) |
| 張數 | 主碼流: 1080P (1~50/60fps) 子碼流: D1 (1~50/60fps) 第三碼流: 1080P (1~25/30fps) |
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
| 位元率 | H264：24K~10240Kbps / H265：14K~9984Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |

| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) |
| --- | --- |
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區矩形 |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| Smart IR(智慧紅外線 ) | 支援 |
| 數位放大 | 16倍 |
| 翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° |
| 鏡像功能 | 關 / 開 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 ， 4 區矩形 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/G.723 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP,HTTPs,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE,IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP,Bonjour,802.1x,Multicast,ICMP,IGMP,SNMP |
| 接入標準 | ONVIF、PSIA、CGI |
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播 |
| 最多預覽人數 | 10 Users / 20 Users |
| 存儲功能 | NAS、PC、Micro SD 卡（最大支援 128G） |
| 瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox 、 Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS、DSS、Easy4ip |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 認證 |
| 認證 | CE、FCC、UL |
|  | 接口 |
| 影像接口 | N/A |
| 聲音接口 | 1輸入 / 1輸出 |
| 警報 | 1 路輸入(5mA DC5V) / 1 路輸出(300mA DC12V) |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | DC12V(±30%), PoE(802.3af)(Class 0) |
| 電源功耗 | ＜5W |
| 工作環境 | -30℃~+60℃，濕度小於 95% |
| 防水等級 | IP67 |
| 防暴等級 | IK10 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ109.9mm×81mm |
| 重量 | 0.41kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.