200萬 寬動態紅外線 人工智慧(AI)

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDBW5241R-ASE

1/2.8”200萬 STARVIS™ CMOS

H.265 & H.264三串流編碼

25/30fps@1080P(1920×1080)

WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC

遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS

3.6mm固定鏡頭

1警報輸入、1警報輸出、1聲音輸入、1聲音輸出

紅外線距離40米，IP67防水等級、IK10防暴等級

| 型號 | IPC-HDBW5241R-ASE |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8 ” 200萬 STARVIS™ CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) × 1080(V) |
| RAM/ROM | 512MB/128MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動，1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.002Lux / F1.6 (Color，1/3s，30IRE) 0.012Lux / F1.6 (Color，1/30s ，30IRE) 0 Lux / F1.6 (IR ON) |
| 紅外線距離 | 距離可達 40米 (131ft) |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 1顆 IR LED |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | 固定式 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | H: 106°, V:57° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 關閉對焦距離 | 0.6m(1.97ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 55m (180ft) | 22m (72ft) | 11m(36ft) | 6m(20ft) |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0˚~355˚ ，傾斜： 0°~75° ，旋轉 0°~355° |
|  | 智能分析 |
| 人臉偵測 | 支援人臉圖像偵測 |
| 人臉特徵 | 支援6種人臉特徵：年齡、性別、表情、眼鏡、口罩、鬍子 |
| 周界保護 | 絆線、入侵 |
| 人流統計 | 人流進出統計、區域內人數統計 |
| 智慧分析功能 | 位移偵測/影像篡改/場景切換/網路斷線/IP衝突/非法登入/儲存異常/遺留/遺失物 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | 265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(sub stream) |
| 智能編碼 | 三串流 |
| 串流能力 | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720) /D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| 解析度 | 主碼流: 1080P(1~25/30fps) 子碼流: D1(1~25/30fps) 第三碼流: 1080P(1~6fps) |

| 位元率控制 | CBR( 固定位元率 ) / VBR( 可變位元率 ) |
| --- | --- |
| 位元率 | H.264: 32~ 8192Kbps ／ H.265: 19~ 7424Kbps |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區矩形 |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| Smart IR(智慧紅外線 ) | 支援 |
| 除霧 | 支援 |
| 翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° |
| 鏡像功能 | 關 / 開 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 ， 4 區矩形 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/G.723 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| 接入標準 | ONVIF(Profile S/Profile G),CGI,Milstone,Genetec,P2P |
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播 |
| 最多預覽人數 | 20 Users |
| 存儲功能 | NAS、FTP、Mirco SD card 256GB |
| 瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox 、 Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 介面 |
| 聲音輸入/輸出 | 1-ch /1-ch |
| 警報輸入/輸出 | 1-ch: 5mA 5VDC／1-ch: 300mA 12VDC |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | DC12V(±30%), PoE(802.3af)(Class 0) |
| 電源功耗 | DC12V:2.3W 4.8W(紅外線開啟) ／ PoE:2.8W 5.5W(紅外線開啟) |
| 工作環境 | +5° C ~ +40° C (+41° F ~ +104° F)，相對濕度小於 10%~95% |
| 防水等級 | IP67 |
| 防暴等級 | IK10 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 10%RH~95% RH |
| 重量 | 0.46KG |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.