1200萬 紅外線

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDBW81230E-Z

1200萬，1/1.7”CMOS感光元件，低照度，高圖像清晰度

H.265&H.264 三串流編碼

20fps@12M(4000×3000),25/30fps@4K(3840×2160)

DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC

4.1mm ~16.4mm 電動變焦

紅外線距離:50m

Micro SD卡(128G),IP67,IK10,PoE+

| 型號 | IPC-HDBW81230E-Z |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/1.7" 1200萬 CMOS |
| 有效像素 | 4000(H)x3000(V) |
| RAM/ROM | 1024MB/128MB |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 自動/手動 1/3~1/100000s |
| 最低照明 | 0.02Lux/F1.53(Color), 0Lux/F1.53(IR on) |
| S/N雜訊比 | >50dB |
| 紅外線距離 | 最遠至50m (164ft) |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 3 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動/自動(HALL) |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 4.1~16.4mm 電動變焦 |
| 光圈值 | F1.53 |
| 視角 | H: 105˚~35 ˚ V:77 ˚ ~26˚ |
| 光學變焦 | 4x |
| 對焦控制 | 電動 |
| 最短對焦距離 | 1m(3.28ft) |
|  | PTZ |
| 範圍 | 平移：0˚〜355˚; 傾斜：0˚〜65˚; 旋轉：0˚〜355˚ |
|  | 智能分析 |
| IVS | 絆線、入侵、遺留/遺失 |
| 高級智能功能 | 人臉偵測、人流統計、熱圖 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 串流 | 3 串流 |
| 解析度 | 12M(4000x3000)/ 4K(3840x2160)/6M(3072x2048)/ 5M(2560x1920)/3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480) /VGA(640x480)/ CIF(352×288/342x240) |
| 幀率 | 主碼流: 12M(1~20fps)/ 4K(1~25/30fps) 子碼流 1: D1 (1 ~ 25/30fps) 子碼流 2: 1080P(1~25/30fps) |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264: 24~ 16384Kbps H.265: 14~ 9984Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / DWDR/ SSA |

| 白平衡 | 自動，自然，路燈，戶外，手動 |
| --- | --- |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 3D DNR |
| 動態檢測 | 關 / 開 （4區，矩形） |
| 重點區域 | 關 / 開 （4區） |
| 電子圖像穩定 (EIS) | 支援 |
| 除霧 | 支援 |
| 智能IR | 支援 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻轉 | 0°/90°/180°/270° |
| 鏡射 | 關 / 開 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 (4區，矩形) |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (100/1000Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE; IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP |
| 互通性 | ONVIF, PSIA, CGI |
| 串流方法 | 單播/多播 |
| 使用者 | 10個使用者 / 20個使用者 |
| 邊緣儲存 | NAS （網絡附加存儲），本地電腦即時錄製， Micro SD卡128GB |
| 網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| 智慧型手機 | 單播/多播 |
|  | 介面 |
| 聲音輸入/輸出 | 1/1 |
| 警報輸入/輸出 | 1/1 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | DC12V,AC24V, PoE (802.3at)(Class 4) |
| 電源消耗 | <18W |
| 工作環境 | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / 濕度小於95% RH |
| 防水係數 | IP67 |
| 防暴係數 | IK10 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ159.1mm×117.9mm(Φ6.26”×4.64”) |
| 淨重 | 0.96kg(2.12lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.