200萬 紅外線

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDW2230TN-AS-S2

200萬，1/2.7”CMOS感光元件，低照度，高畫質清晰影像

H.265高效能影像壓縮，輸出2MP(1920×1080)@25/30fps

內置紅外線 LED，最遠紅外距離: 30米

ROI，智能 H.264 +/H.265 +，靈活編碼，適用於各種帶寬和存儲環境

旋轉模式，寬動態，3D降噪，強光抑制，背光補償，數位浮水印

IVS智慧型影像監控：絆線、入侵

異常偵測：移動偵測、影像篡改、無SD卡、SD卡存滿、SD卡錯誤、

網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓偵測

Micro SD儲存(最大容量256GB)，IP67，PoE，內置麥克風

| 型號 | IPC-HDW2230TN-AS-S2 |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7 ” 200萬 CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) × 1080(V) |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動， 1/3s – 1/100000 s |
| 最低照度 | 0.005 Lux / F1.6 |
| 紅外線距離 | 30m |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 2 |
| 數位平移/傾斜/變焦 | 水平：0°~360°，垂直：0°~78°，對角：0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 3.6mm: 水平：91.0°， 垂直：48°，對角：109° |
| 對焦控制 | 固定光圈 |
| 關閉對焦距離 | 3.6mm:1.1m(1.97ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 53.3 m (174.87 ft) | 21.3 m (96.88 ft) | 10.7 m(35.10 ft) | 5.3 m(17.39 ft) |
|  | 智能分析 |
| IVS | 絆網、入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
| 智能編碼 | H.264、H.265 |
| 張數 | 主碼流：1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) 子碼流：704 × 576 (1 fps-25fps)、704 × 480 (1 fps-30fps) |
| 串流能力 | 雙串流 |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| 位元率控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) |
| 位元率 | H264：32 Kbps–6144 Kbps / H265：12 Kbps–6144 Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑/白 |
| 背光補償 | 支援 |
| 寬動態 | DWDR |

| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |
| --- | --- |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區矩形 |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| Smart IR(智慧紅外線 ) | 支援 |
| 翻轉 | 0°/90°/180°/270° (90°、270°支援1080P) |
| 鏡像功能 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 4 區矩形 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| 互用性 | ONVIF(Profile S/Profile G) 、 CGI 、 P2P 、Milestone、Genetec |
| 使用者/主機 | 20 人 |
| 存儲功能 | 雲端、FTP、SFTP、Mirco SD卡(最大容量256GB) |
| 瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 聲音 |
| 內置麥克風 | 支援 |
| 音頻壓縮 | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
|  | 認證 |
| 認證 | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC/PoE |
| 電源功耗 | ＜5.9W |
| 工作溫度 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)，相對濕度小於 95% |
| 工作環境 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
| 防水等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬 + 塑膠 |
| 尺寸 | Φ 100.9mm×Φ109.9mm (Φ4.0”×Φ4.3”) |
| 重量 | 0.39KG |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.