500萬 紅外線定焦

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDW2531T-AS-S2

5MP，1 / 2.7”CMOS圖像感應，H.265編解碼器，高壓縮率

輸出2688×1520（2688×1520）@25/30 fps

支援最大 5MP（2592×1944）@ 20 fps

內建紅外線LED，最大紅外線距離：30 m

ROI，SMART H.264 / H.265，靈活的編碼，適用於各種頻寬和存儲環境

旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，數字水印，適用各種監控場景

智能檢測，異常檢測

最大支援 256 GB Micro SD卡，內建麥克風

12V DC / PoE電源支援，IP67防護等級

| 型號 | IPC-HDW2531T-AS-S2 |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/2.7" 5Megapixels STARVIS™ CMOS |
| 有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V) |
| RAM/ROM | 256M/128M |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 自動/手動 1/3~1/100000s |
| 最低照明 | 0.008 Lux @ F1.6 |
| 紅外線距離 | 最遠至30 m (98.43 ft) |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 2 |
| 範圍 | 平移：0˚〜360˚; 傾斜：0˚〜78˚; 旋轉：0˚〜360˚ |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 3.6mm |
| 光圈值 | F1.6 |
| 視角 | 3.6 mm: 水平: 84.0° 傾斜: 58.0° 對角線: 110.0° |
| 光學變焦 | 固定光圈 |
| 對焦控制 | 固定 |
| 關閉對焦距離 | 3.6 mm: 1.6 m (3.61 ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 80m(262.47 ft) | 32.0m(104.99 ft) | 16.0m(52.49 ft) | 8.0m(26.25 ft) |
|  | 智能分析 |
| 自動追蹤 | 絆線、入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 串流 | 2串流 |
| 解析度 | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520);3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296);1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960);720p(1280×720); D1(704× 576/704×480);VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) |
| 幀率 | 主碼流: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) 子碼流 : 704 × 576 (1 fps-25 fps)704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| BLC 模式 | 支援 |
| 白平衡 | 支援 |
| 寬動態 | 120dB |

| 白平衡 | 自動，自然，路燈，戶外，手動 |
| --- | --- |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 3D DNR |
| 動態檢測 | 關 / 開 （4區，矩形） |
| 重點區域 | 關 / 開 （4區） |
| 翻轉 | 0°/90°/180°/270° |
| 鏡射 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 (4區，矩形) |
|  | 聲音 |
| 內置麥克風 | 支援 |
| 聲音壓縮 | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; HT TPS; TCP; UDP; ARP;RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SM TP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE;802.1x; Bonjour |
| 互通性 | ONVIF(Profile S /Profile G/Profile T);CGI;P2P; Milestone; Genetec |
| 使用者/主機 | 20 |
| 邊緣儲存 | FTP; SFTP Micro SD 卡（最大支 援 256 GB）NAS |
| 網頁瀏覽 | IE / Chrome / Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS; DSS; DMSS |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 認證 |
| 認證 | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | DC12V, PoE(802.3af)(Class 0) |
| 電源消耗 | <7.2W |
| 工作環境 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/濕度小於95% RH |
| 防水係數 | IP67 |
| 殼 | 金屬+塑料 |
| 尺寸 | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") |
| 淨重 | 0.39 kg (0.9 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.