500萬 紅外線定焦

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDW2531TMN-AS-S2

5MP，1/2.7”CMOS 攝像元件，低照度，高畫質

2688×1520 (2688×1520) @ 25/30 fps，支援5MP(2592×1944)@20fps

智能H.264/H.265 靈活編碼，適用各種頻寬和儲存環境

旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印

IVS 智慧影像監控，絆線、入侵

紅外線距離30米，IP67，DC12V，PoE

| 型號 | IPC-HDW2531TMN-AS-S2 |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS |
| 有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V) |
| RAM/ROM | 256MB/128MB |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 自動 / 手動，1/3~1/100000s 最低 |
| 最低照明 | 0.008 Lux@F1.6 |
| 紅外線距離 | 距離可達30m |
| 紅外線開/關 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 2 |
| 範圍 | 水平：0°~360°，傾斜：0°~78°，旋轉0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 2.8mm/3.6mm |
| 光圈值 | F1.6 / F1.6 |
| 視角 | 水平：100°~26°，垂直：72°~20°， 對角線：133°~33° |
| 光學變焦 | 固定光圈 |
| 關閉對焦距離 | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) / 3.6 mm: 1.6 m (3.61 ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 2.8mm | 56m(183.73 ft) | 22.4m(73.49 ft) | 11.2m(36.75 ft) | 5.6m(18.37ft) |
|  | 3.6mm | 80m(262.47 ft) | 32.0m(104.99 ft) | 16.0m(52.49 ft) | 8.0m(26.25 ft) |
|  | 智能分析 |
| IVS | 絆線、入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 串流 | 2串流 |
| 解析度 | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520);3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296);1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480);VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) |
| 幀率 | 主碼流: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) 子碼流 :704×576（1~25fps） 704×480（1~30fps） |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| 背光模式 | 支援 |
| 強光抑制 | 支援 |
| 寬動態 | 120dB |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |

| 增益控制 | 自動/手動 |
| --- | --- |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動作偵測 | 關/開 (4區,矩形) |
| 重點區域 | 關/開， 4 區 |
| 智慧型紅外線 | 支援 |
| 圖像旋轉 | 0 °/ 90 °/ 180°/ 270°（透過 2688 × 1520 支援 90°/ 270 °分辨率及更低。) |
| 鏡像 | 支援 |
| 隱私遮蔽 | 4區 |
|  | 聲音 |
| 聲音 | 內置麥克風 |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | IPv4/v6、HTTP、HTTPs、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、 FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、 NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour |
| 互通性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec |
| 使用者/主機 | 20 |
| 邊緣儲存 | 大華雲端； FTP; SFTP； Micro SD 卡（最大支援256 GB）； NAS |
| 網頁瀏覽 | IE/Chrome/Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS; DSS; DMSS |
| 智慧型手機 | IOS; Android |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | DC12V、PoE (802.3af) |
| 電源消耗 | <7.2W |
| 工作環境 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)，濕度<=95% |
| 防水係數 | IP67 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") |
| 淨重 | 0.48 kg (1.1 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.