500萬 紅外線定焦

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDW3541TM-AS

500萬，1/2.7”CMOS感光元件

H.265編解碼器，高壓縮率，低位元率

5MP (2592 × 1944) @20 fps,  4MP (2688 × 1520) @25/30 fps

紅外線最遠50m，ROI、智能H.264+ / H.265

旋轉模式、WDR、 3D DNR、HLC、BLC、浮水印

入侵、絆線（支持對車輛和人員進行分類和準確檢測）

異常檢測、最大支持 256G Micro SD卡，內置麥克風

12V DC / POE電源、IP67防護

SMD Plus

| 型號 | IPC-HDW3541TM-AS |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7 ”500萬 CMOS |
| 有效像素 | 2592 (H) ×1944 (V) |
| RAM/ROM | 512MB/128MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動， 1/3~1/100000s |
| 最低照度 | 0.005 Lux@F1.6 |
| S/N信噪比 | > 56 dB |
| 紅外線距離 | 50m (164.0 ft) |
| 紅外線控制 | 自動/手動 |
| 數位平移/傾斜/變焦 | 水平：0°~355°，垂直：0°~78°，對角：0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 4mm固定鏡頭 |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | H:80°, V:59°,D:106° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 關閉對焦距離 | 1.6m (5.3ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 4mm | 80.0 m(262.5 ft) | 32.0 m(105.0 ft) | 16.0 m(52.5 ft) | 8.0 m(26.3 ft) |
|  | 智能分析 |
| 事件觸發 | 周邊保護； 入侵（識別人和車輛）智能搜索與智能NVR一起進行優化 |
| IVS | 智能搜索，事件提取以及事件合併影片 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(子碼流) |
| 智能編碼 | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| 串流能力 | 三串流 |
| 解析度 | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296);1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280× 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) |
| 幀率 | 主串流: (2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps) 第二串流: (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) 第三串流 (1280 × 720@1–25/30 fps) |
| 位元控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) |

| 位元率 | H.264: :3Kbps~8192Kbps / H.265: 3Kbps~8192Kbps |
| --- | --- |
| 日夜切換 | Auto(ICR) / Color / B/W |
| BLC模式 | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| 增益控制 | 自動／手動 |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域/自訂 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區 |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| 智能紅外線 | 支援 |
| 旋轉 | 0°/90°/180°/270° |
| 鏡像功能 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 支援(4 區) |
|  | 警報 |
| 警報事件 | 沒有SD卡； SD卡已滿； SD卡錯誤； SD卡的服務時間更短（支持智能卡）； 網絡斷開； 知識產權衝突； 非法訪問； 電壓檢測； 安全異常； 運動檢測; 視頻篡改； 場景變化； 強度變化 絆線； 入侵； SMD |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS; DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
| 互用性 | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| 使用者/主機 | 20 |
| 存儲功能 | FTP; SFTP; Micro SD Card (256 G); 雲端; NAS |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC/PoE (802.3af) |
| 電源功耗 | <8.1W |
| 工作溫度/書度 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) / 相對濕度小於95％ |
| 防水等級 | IP67 |
| 主體材質 | 主體:金屬、環:塑膠 |
| 尺寸 | φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'') |
| 重量 | 480 g (1.05 lb) |
| 電源供應 | 12V DC/PoE (802.3af) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.