400萬寬動態紅外線

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDW5442TM-AS-LED

1 / 1.8" 4百萬像素 STARVIS™ CMOS

H.265 / H.264 三碼流編碼

25/30 fps@2688 × 1520

WDR (140 dB), Day/Night (電子), 3D DNR, AWB, AGC, BLC

多種網絡監控：Web查看器，CMS（DSS / PSS）和 DMSS

3.6 mm 固定鏡頭

內置麥克風

紅外線距離40M

Micro SD(256G)、IP67

| 型號 | IPC-HDW5442TM-AS-LED |
| --- | --- |
| 圖像傳感器 | 1/1.8” 400萬 CMOS |
| 畫素 | 2688 (H) × 1520 (V) |
| RAM/ROM | 512 MB/128 MB |
| 掃瞄系統 | 逐形式掃描 |
| 電子快門 | 自動/手動, 1/3 s–1/100000 s |
| 最低照度 | 0.002 Lux@F1.6 |
| 訊號雜訊比 | 大於40dB |
| IR距離 | IR距離40M(131.2ft) |
| IR控制 | 自動/手動 |
| IR LED | 2 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 3.6 mm |
| 光圈值 | F1.6 |
| 視野角度 | H: 89°, V: 48° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 1.9 m (6.23 ft) |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 72m(236ft) | 29m(95ft) | 14m(46ft) | 7m(23ft) |
| PTR範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~78° ，旋轉 0°~360° |
|  | 智能功能 |
| 壓縮 | 運動檢測，視頻篡改，場景更改，網絡斷開，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常 |
| 智能編碼 | 遺留物偵測、遺失物偵測 |
| 串流 | 支援 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264MJPEG (第二串流) |
| 智能編碼 | 支援 |
| 串流 | 3串流 |
| 解析度 | 2688×1520/2560×1440/2304×1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/ 720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) |
| 張數 | 主碼流: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) / 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) 子碼流: D1 (1 fps–25/30 fps)/D1 (1 fps–50/60 fps) 第三碼流: 1080P (1 fps–16 fps) |

| 位元率控制 | CBR/VBR |
| --- | --- |
| 位元率 | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps / H.265: 14~5632Kbps |
| 日夜切換 | 日/夜(電子)/自動(ICR) / 彩色 / 黑 / 白 |
| 逆光補償 | BLC / HLC / WDR(140dB) |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 位移偵測 | Off / On (4 區, 矩形) |
| ROI感興趣區域 | Off / On (4 區) |
| Smart IR | 支援 |
| 除霧 | 支援 |
| 翻動 | 0°/90°/180°/270° |
| 鏡射 | Off/ On |
| 隱私遮罩 | Off / On (4 區, 矩形) |
|  | 網路 |
| 網路介面 | Ethernet RJ-45（10 / 100Base-T） |
| 通訊協定 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP; DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
| 互用性 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| 串流方式 | 單播/多播 |
| 最大使用人數 | 20 Users |
| 儲存 | NAS / FTP / SFTP / Micro SD card 256 GB |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧手機 | IOS, Android |
|  | 介面 |
| 聲音 | 內置麥克風 |
|  | 其他 |
| 電源供應 | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) (Class 0) |
| 功耗 | <7.2W |
| 工作環境 | -30° C to +60° C (-22° F to +140° F)，濕度小於95% |
| 防護等級 | IP67 |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ106 mm × 99.2 mm (4.17” × 3.91”) |
| 重量 | 0.55 kg (1.21 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.