800萬 寬動態紅外線

半球型網路攝影機

型號: IPC-HDW5831R-ZE

1/2.5〞8Megapixel STARVISTM CMOS

H. 265&H.264 三串流編碼

15fps@4K(3840×2160),25/30fps@3M(2304×1296)

Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

多個網絡監控：Web查看器，CMS（DSS / PSS）和DMSS

2.7mm ~12mm 電動變焦

內置麥克風

紅外線距離:50m

Micro SD (128G),IP67, PoE

| 型號 | IPC-HDW5831R-ZE |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/2.5" STARVIS™ CMOS |
| 有效像素 | 3840(H)x2160(V), 8Megapixels |
| RAM/ROM | 512M/32M |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 自動/手動 1/3~1/100000s |
| 最低照明 | 0.05Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) ; 0.2Lux/F1.8 (Color,1/30s,30IRE) ; 0Lux/F1.8(IR on) |
| S/N雜訊比 | >50dB |
| 紅外線距離 | 最遠至50m (164ft) |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 2 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動/自動(DC) |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 2.7mm~12mm |
| 光圈值 | F1.8 |
| 視角 | H:110°~40° , V:58°~23° |
| 光學變焦 | 4x |
| 對焦控制 | 自動 |
| 最短對焦距離 | 0.3m |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | W | 85m(280ft) | 34m(112ft) | 17m(56ft) | 8.5m(28ft) |
|  | T | 228m(748ft) | 91m(299ft) | 46m(151ft) | 23m(75ft) |
|  | PTZ |
| 範圍 | 平移：0˚~360˚; 傾斜：0˚~78˚; 旋轉：0˚~360˚ |
|  | 智能分析 |
| 自動追蹤 | 絆線、入侵、遺留/遺失 |
| ＩＶＳ | 人臉偵測 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 串流 | 3 串流 |
| 解析度 | 4K(3840×2160)/ 6M(3072×2048)/5M(3072x1728)/5M(2592×1944)/ 4M(2688×1520)/ 3M(2048x1536)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
| 幀率 | 主碼流: 4K(1~15fps)/3M(1~25/30fps) 子碼流 1: D1(1~25/30fps) 子碼流 2: 720P(1~25/30fps) |

| 位元率控制 | CBR/VBR |
| --- | --- |
| 位元率 | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR |
| 白平衡 | 自動，自然，路燈，戶外，手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 3D DNR |
| 動態檢測 | 關 / 開 （4區，矩形） |
| 重點區域 | 關 / 開 （4區） |
| 數位放大 | 16x |
| 翻轉 | 0°/90°/180°/270° |
| 鏡射 | 關 / 開 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 (4區，矩形) |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP;DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP;Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 互通性 | ONVIF, PSIA , CGI |
| 串流方法 | 單播/多播 |
| 使用者 | 10個使用者 / 20個使用者 |
| 邊緣儲存 | NAS，本地電腦即時錄製， Micro SD卡128GB |
| 網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 介面 |
| 聲音 | 內置麥克風 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | DC12V, PoE(802.3af)(Class 0) |
| 電源消耗 | <8.5W |
| 工作環境 | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 濕度小於95% RH |
| 防水／防破壞 | IP67 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ122mm×104mm( 4.8”×4.09”) |
| 淨重 | 0.6Kg (1.32lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.