H.265 500萬寬動態紅外線

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW1531SN

1/2.7”500萬 CMOS

H.265 & H.264雙流編碼

15fps@5M(2592×1944) &25/30fps@3M(2304×1296)

WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

多個網絡監控：Web查看器，CMS（DSS / PSS）和DMSS

2.8mm固定鏡頭（3.6mm可選）

最大IR LED長度30m

IP67，PoE

| 型號 | IPC-HFW1531SN |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7 ” 500萬 CMOS |
| 有效像素 | 2592(H)x1944(V) |
| RAM/ROM | 512MB/32MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動，1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.03Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) |
| 信號雜訊比 | 高於 50dB |
| 紅外線距離 | 距離可達 30 米 |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 18 顆 IR LED |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 2.8(3.6mm可選配) |
| 最大光圈 | F2.0/F2.0 |
| 視野角度 | H:96°/78°, V:70°/58° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 關閉對焦距離 | N/A |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 2.8mm | 63m(207ft) | 25m(82ft) | 13m(43ft) | 6m(20ft) |
|  | 3.6mm | 80m(262ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(26ft) |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
|  | 智能分析 |
| 事件觸發 | 運動檢測，視頻篡改，場景更改，網絡斷開，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常 |
| IVS | 絆線入侵、區域入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265/H.264H/MJPEG( 子碼流 ) |
| 智能編碼 | 支援 H.265+ / H.264+ |
| 串流能力 | 雙串流 |
| 解析度 | 5M(2592×1944)/4M(2688x1520)/3M(2304×1296/2048x1536)/1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| 張數 | 主碼流：5M(1 ~ 15fps)/3M (1 ~ 25/30fps) / 子碼流： D1 (1~25/30fps) |
| 位元率控制 | CBR( 固定位元率 ) / VBR( 可變位元率 ) |
| 位元率 | H265 ： 12K ~ 8448Kbps ， H264 ： 32K ~ 10240Kbps |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |

| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) |
| --- | --- |
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區矩形 |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| Smart IR(智慧紅外線 ) | 支援 |
| 數位放大 | 16倍 |
| 翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° |
| 鏡像功能 | 關 / 開 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 ， 4 區矩形 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS |
| 接入標準 | ONVIF Profile 、 API |
| 串流傳輸方式 | 單播 / 多播 |
| 最多預覽人數 | 10 Users / 20 Users |
| 存儲功能 | NAS、本地PC備份 |
| 瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox 、 Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | DC12V, PoE(IEEE 802.3af)(Class 0) |
| 電源功耗 | ＜ 6W |
| 工作環境 | -30℃~+60℃ ，相對濕度小於 95% |
| 防水等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬+塑膠 |
| 尺寸 | Φ70mm×164.7mm(2.76''x6.49'') |
| 重量 | 0.38Kg(0.84lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.