H.265 200萬 紅外線

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW2230SN-S

1/2.7”2百萬畫素 CMOS

SMART H.264 / H.265影像編碼

30fps@1080P(1920×1080)

支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB

紅外線距離30米，IP67防水等級，PoE

| 型號 | IPC-HFW2230SN-S |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7 ” 200萬 CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) × 1080(V) |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動， 1/3~1/100 000s |
| 最低照度 | 0.005Lux |
| 紅外線距離 | 距離可達 30 米 |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 1 顆 IR LED |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 3.6mm：H:91°, V:48°,D:109 |
| 對焦控制 | 固定 |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
|  | 智能分析 |
| 功能 | 位移偵測、影像篡改、無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、 網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓偵測、絆線入侵、區域入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
| 智能編碼 | 支援 |
| 解析度 | 1080P，960P，720P，D1，VGA，CIF |
| 影像碼流模式 | 主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~25fps@D1(704 × 576) 輔碼流: 1~25fps@D1(704 × 576) |
| 位元率控制 | CBR( 固定位元率 ) / VBR( 可變位元率 ) |
| 位元率 | H.264：32 Kbps ~ 6144 Kbps，H.265：12 Kbps ~ 6144 Kbps |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 降噪 | 3D 降噪 |

| 背動態偵測 | 位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/鏡射/隱私遮蔽(4區矩形) |
| --- | --- |
| Smart IR(智慧紅外線 ) | 支援 |
| 數位放大 | 16倍 |
| 旋轉角度 | 0°/90°/180°/270°；1080P : 90°/270° |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | N/A |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE, IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP,RTMP,Multicast,HTTPS,SFTP,802.1x,ICMP,IGMP |
| 接入標準 | ONVIF(Profile S/ProfileG);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| 串流傳輸方式 | 20使用者 |
| 最多預覽人數 | IOS, Android |
|  | 儲存 |
| SD card | 256GB |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | DC12V、PoE(802.3af)(Class 0) |
| 電源功耗 | < 4.6W |
| 工作環境 | -40° C ~ +60° C，≤ 95% RH |
| 防水等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 166.2 mm × Φ70 mm |
| 重量 | 0.48KG |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.