200萬 寬動態紅外線

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW2231T-ZS-S2

200萬，1/2.8”CMOS感光元件，低照度，高畫質清晰影像

H.265高效能影像壓縮，輸出2MP(1920×1080)@25/30fps

內置紅外線 LED，最遠紅外距離:60米

ROI，智能 H.264 +/H.265 +，靈活編碼，適用於各種帶寬和存儲環境

旋轉模式，寬動態，3D降噪，強光抑制，背光補償，數位浮水印

IVS智慧型影像監控：絆線、入侵

異常偵測：移動偵測、影像篡改、無SD卡、SD卡存滿、SD卡錯誤、

網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓偵測

Micro SD儲存(最大容量256GB)，IP67，PoE

| 型號 | IPC-HFW2231T-ZS-S2 |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8 ” 200萬 CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) × 1080(V) |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動， 1/3s – 1/100000 s |
| 最低照度 | 0.002 Lux @F1.6 |
| 紅外線距離 | 60m |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 4 |
| 數位平移/傾斜/變焦 | 水平：0°~360°，垂直：0°~90°，對角：0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動變焦 |
| 安裝類型 | φ14 |
| 鏡頭選擇 | 2.7 mm–13.5 mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 水平：109°–28°，垂直：57°–16°，對角：131°–33° |
| 光學變焦 | 5次 |
| 對焦控制 | 固定光圈 |
| 關閉對焦距離 | 0.8m–0.8m (2.62 ft–2.62 ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | W | 44.1m (144.69 ft) | 17.6 m(57.74 ft) | 8.8 m(28.87 ft) | 4.4m(14.44 ft) |
|  | T | 151.7m (497.70 ft) | 60.6m(198.82 ft) | 30.3m(99.41ft) | 15.1m(49.65ft) |
|  | 智能分析 |
| IVS | 絆網、入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
| 智能編碼 | H.264，H.265 |
| 張數 | 50Hz 主碼流： (1920 × 1080@25 fps); sub stream (704 ×576@25 fps) 60Hz 主碼流：(1920 × 1080@30 fps); sub stream (704 ×480@30 fps) |
| 串流能力 | 主串流、子串流 |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| 位元率控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) |
| 位元率 | H264：32 Kbps–6144 Kbps / H265：12 Kbps–6144 Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR) |
| 背光補償 | 支援 |
| 寬動態 | 120dB |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |

| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| --- | --- |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區矩形 |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| Smart IR(智慧紅外線 ) | 支援 |
| 翻轉 | 0°/90°/180°/270° (90°、270°支援1080P) |
| 鏡像功能 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 4 區矩形 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| 互用性 | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; Milestone; Genetec |
| 使用者/主機 | 20 人 |
| 存儲功能 | 雲端、FTP、Mirco SD卡(最大容量256GB)、NFS |
| 瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 認證 |
| 認證 | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL: UL60950-1 CAN |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC/PoE (802.3af) |
| 電源功耗 | 基本功耗:1.9W (12V DC), 2.8W (POE) 最大功耗:(H.265 最大解析度)、最大串流WDR、紅外線、IVS：8W (12V DC), 9.6W (POE) |
| 工作溫度 | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) |
| 工作濕度 | <=95% |
| 工作環境 | -40°C to +60°C (-22°F to +140°F) |
| 環境濕度 | <=95% |
| 防水等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ244.1 mm × 90.4 mm (Φ9.61" × 3.26") |
| 重量 | 0.86KG (1.90 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.