200萬 H.265紅外線 變焦

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW2231TN-ZAS-S2

1 / 2.8" 2百萬像素 STARVIS™ CMOS

H.265 / H.264三碼流編碼

WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC

智能偵測

紅外線60M

Micro SD、IP67、PoE

| 型號 | IPC-HFW2231TN-ZAS-S2 |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8” 200萬 逐行掃描 CMOS |
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動，1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.002 Lux@F1.5 |
| 紅外線距離 | 距離可達60m |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 |
| 紅外線鏡頭 | 4 顆 IR LED |
| 視角 | 平移: 0°~360°，傾斜 0°–90°，旋轉: 0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動鏡頭 |
| 安裝類型 | φ14 |
| 鏡頭選擇 | 2.7~13.5mm |
| 最大光圈 | F1.5 |
| 視野角度 | H：109°~28° / V：57°~16°/ D：131°~33° |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 關閉對焦距離 | 0.8m~0.8m |
|  | 智能分析 |
| IVS | 絆線、入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG(輔碼流) |
| 智能編碼 | H.265+ / H.264+ |
| 張數 | 主碼流: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| 串流能力 | 雙串流 |
| 解析度 | 1080p (1920×1080)、1.3M(1280×960)、720p (1280×720)、D1(704×576/704×480)、 VGA (640×480)、CIF(352×288/352×240) |
| 位元控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) |
| 位元率 | H264： 32 kbps–6144 kbps，H265：12 kbps–6144kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
| 背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |

| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| --- | --- |
| 動態偵測 | 關 / 開， (4 區,矩形) |
| 重點區域 | 關 / 開， (4 區) |
| Smart IR | 支援 |
| 翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° |
| 鏡像功能 | 關/開 |
| 隱私遮罩 | 關/開， 4 區矩形 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS, DDNS,QoS,UPnP ,NTP ,Multicast,ICMP,IGMP,NFS,PPPoE,802.1x,Bonjour |
| 協定 | ONVIF Profile S&G&T、CGI、 P2P、Milestone、Genetec |
| 場景自適應 | 20 Users |
| 使用者/主機 | Dahua Cloud 、 FTP 、 SFTP 、 Mirco SD 卡(最大容量256GB) 、 NAS |
| 存儲功能 | IE、Chrome、Firefox |
| 瀏覽器 | Smart PSS、DSS、DMSS |
| 管理軟體 | IOS、Android |
| 智慧型手機監控 | ONVIF Profile S&G&T、CGI、 P2P、Milestone、Genetec |
|  | 介面 |
| 聲音介面 | 1 路輸出 / 輸入 |
| 警報輸入/輸出 | 1 路輸入：5mA 5VDC / 1 路輸出：300mA 12VDC |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC、PoE |
| 電源功耗 | <9.6W |
| 工作溫度/書度 | -30℃~+60℃，濕度小於95% |
| 防水/防暴等級 | IP67/IK10 |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ244.1 mm × 90.4 mm |
| 重量 | 1.15kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.