500萬 紅外線變焦

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW2531TN-ZAS-S2

5MP，1/2.7”CMOS 攝像元件，低照度，高畫質

2688×1520@25/30fps，支援5MP(2592×1944)@20fps

智能H.264/H.265 靈活編碼，適用各種頻寬和儲存環境

旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印

IVS 智慧影像監控，絆線、入侵

警報：1 進1 出，聲音：1 進1 出，Micro SD 儲存(最大256GB)

紅外線距離60 米，IP67，DC12V，PoE

| 型號 | IPC-HFW2531TN-ZAS-S2 |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS |
| 有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V) |
| RAM/ROM | 256MB/128MB |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 自動 / 手動，1/3~1/100000s 最低 |
| 最低照明 | 0.008 Lux@F1.5 |
| 紅外線距離 | 距離可達 60m |
| 紅外線開/關 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 4 |
| 範圍 | 水平：0°~360°，傾斜：0°~90°，旋轉0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動鏡頭變焦 |
| 安裝類型 | φ14 |
| 焦距 | 2.7mm~13.05mm |
| 光圈值 | F1.5 |
| 視角 | 水平：100°~26°，垂直：72°~20°， 對角線：133°~33° |
| 光學變焦 | 固定光圈 |
| 關閉對焦距離 | 0.8m–0.8m (2.62 ft–2.62 ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | W | 64m | 25.6m | 12.8m | 6.4m |
|  | T | 220m | 88m | 44m | 22m |
|  | 智能分析 |
| IVS | 絆線、入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 串流 | 2串流 |
| 解析度 | 2592×1944、2688×1520、3M(2048×1536)、2304×1296、1080P(1920×1080)、 1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、 CIF(352×288/352×240) |
| 幀率 | 主碼流: 2592×1944（1~20fps） 2688×1520（1~25/30fps） 子碼流 :704×576（1~25fps） 704×480（1~30fps） |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自訂義 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |

| 動作偵測 | 關/開 (4區,矩形) |
| --- | --- |
| 重點區域 | 關/開， 4 區 |
| 智慧型紅外線 | 支援 |
| 圖像旋轉 | 0 °/ 90 °/ 180°/ 270°（透過 2688 × 1520 支援 90°/ 270 °分辨率及更低。) |
| 鏡像 | 支援 |
| 隱私遮蔽 | 4區 |
|  | 音頻 |
| 壓縮 | G.711a、G.711Mu、G.726、AAC |
|  | 介面 |
| 聲音輸入/輸入 | 1-CH(RAC)/1-CH(RAC) |
| 警報輸入/輸出 | 1-CH(5mA DC5V) / 1-CH(300mA DC12V) |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | IPv4/v6、HTTP、HTTPs、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、 FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、 NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour |
| 互通性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec |
| 使用者/主機 | 20 |
| 邊緣儲存 | 大華雲端； FTP; SFTP； Micro SD 卡（最大支援256 GB）； NAS |
| 網頁瀏覽 | IE/Chrome/Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS; DSS; DMSS |
| 智慧型手機 | IOS; Android |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | DC12V、PoE (802.3af) |
| 電源消耗 | <10W |
| 工作環境 | -30℃~+60℃，濕度<=95% |
| 防水係數 | IP67 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | 244.1mm×Φ90.4mm |
| 淨重 | 0.9kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.