500萬 紅外線變焦

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW2531TN-ZS-S2

1/2.7〞5MP STARVISTM CMOS

輸出2688×1520（2688×1520）@25/30 fps，

並支援最大 5MP（2592×1944）@ 20 fps

內置紅外線，距離最高60m

旋轉模式，寬動態，3D降噪，強光抑制，背光補償，數位浮水印

IVS智慧型影像監控：絆線、入侵

異常偵測：移動偵測、影像篡改、無SD卡、SD卡存滿、SD卡錯誤

網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓偵測

Micro SD(最大容量256GB)，IP67，12V DC /PoE電源支援

| 型號 | IPC-HFW2531TN-ZS-S2 |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/2.7" 5Megapixels STARVIS™ CMOS |
| 有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V) |
| RAM/ROM | 256M/128M |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 自動/手動 1/3~1/100000s |
| 最低照明 | 0.008 Lux @ F1.5 |
| 紅外線距離 | 最遠至60 m (196.8ft) |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 4 |
| 範圍 | 平移：0˚〜360˚; 傾斜：0˚〜90˚; 旋轉：0˚〜360˚ |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動變焦 |
| 安裝類型 | φ14 |
| 焦距 | 2.7 mm–13.5 mm |
| 光圈值 | F1.5 |
| 視角 | 水平: 100°–26° 傾斜:72°–20° 對角線: 133°–33° |
| 光學變焦 | 固定光圈 |
| 關閉對焦距離 | 0.8m–0.8m (2.62 ft–2.62 ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | W | 64m(209.97 ft) | 25.6m(83.99 ft) | 12.8m(41.99 ft) | 6.4m(21.00 ft) |
|  | T | 220m(721.78 ft) | 88m(288.71 ft) | 44m(144.36 ft) | 22m(72.18 ft) |
|  | 智能分析 |
| 自動追蹤 | 絆線、入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 串流 | 2串流 |
| 解析度 | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520);3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296);1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960);720p(1280×720); D1(704× 576/704×480);VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) |
| 幀率 | 主碼流: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) 子碼流 : 704 × 576 (1 fps-25 fps)704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| BLC 模式 | 支援 |
| 白平衡 | 支援 |
| 寬動態 | 120dB |

| 白平衡 | 自動，自然，路燈，戶外，手動 |
| --- | --- |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 3D DNR |
| 動態檢測 | 支援（4區，矩形） |
| 重點區域 | 支援（4區） |
| 翻轉 | 0°/90°/180°/270° |
| 鏡射 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 (4區，矩形) |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| 互通性 | ONVIF(Profile S /Profile G/Profile T);CGI;P2P; Milestone; Genetec |
| 串流方法 | 20 |
| 使用者 | FTP; SFTP Micro SD 卡（最大支 援 256 GB）NAS |
| 邊緣儲存 | IE / Chrome / Firefox |
| 網頁瀏覽 | Smart PSS; DSS; DMSS |
| 管理軟體 | IOS, Android |
|  | 認證 |
| 認證 | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | DC12V, PoE(802.3af)(Class 0) |
| 電源消耗 | <9.9W |
| 工作環境 | -30°C to +60°C (-22°F to +140)/濕度小於95% RH |
| 防水係數 | IP67 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | 244.1 mm × Φ90.4 mm (9.61" × Φ3.26") |
| 淨重 | 0.86 kg (2.0 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.