500萬 寬動態紅外線

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW2531T-ZS/VFS

500萬，1/2.7”CMOS感光元件，低照度，高畫質清晰影像

H.265和H.264雙流編碼

15fps@5M(2592×1944)&25/30fps@3M(2304×1296)

WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

多個網絡監視：Web查看器，CMS（DSS / PSS）和DMSS

Micro SD (128GB)

2.7〜13.5mm變焦鏡頭

IR LED最遠距離:60m

IP67、PoE +

| 型號 | IPC-HFW2531T-ZS/VFS |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.7 ”500萬 CMOS |
| 有效像素 | 2592(H) x1944(V) |
| RAM/ROM | 512MB/32MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動，1/3~1/100000s |
| 最低照度 | 0.02Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) / 0.2Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) / 0Lux/F1.6(IR on) |
| S/N信噪比 | >50dB |
| 紅外線距離 | 60m (197ft) |
| IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 4 |
| 數位平移/傾斜/變焦 | 水平：0°~360°，垂直：0°~90°，對角：0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動變焦 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 2.7 mm–13.5 mm |
| 最大光圈 | F1.4 |
| 視野角度 | H:95°~27°, V:70°~20° |
| 對焦控制 | 電動（-ZS），手動（-VFS） |
| 關閉對焦距離 | 0.3m |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | W | 64m(210t) | 26m(85ft) | 13m(43ft) | 6m(20ft) |
|  | T | 222m(728ft) | 89m(292ft) | 44m(144ft) | 22m(72ft) |
|  | 智能分析 |
| 事件觸發 | 運動檢測，視頻篡改，場景更改，網絡斷開，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常 |
| IVS | 絆網、入侵 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
| 智能編碼 | H.264，H.265 |
| 張數 | 主碼流：5M (1 ~ 15fps)/3M(1 ~ 25/30fps) 子碼流：D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| 串流能力 | 主串流、子串流 |
| 解析度 | 5M(2592×1944)/4M(2688x1520)/3M(2304×1296/2048x1536)/1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| 位元率控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) |
| 位元率 | H.265: 12K ~ 8448Kbps / H.264: 32K ~ 10240Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR) |

| 背光補償 | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| --- | --- |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區矩形 |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| Smart IR(智慧紅外線 ) | 支援 |
| 翻轉 | 00°/90°/180°/270° |
| 數位變焦 | 16x |
| 鏡像功能 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 4 區矩形 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;I PV4/V6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SNMP |
| 互用性 | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; Milestone; Genetec |
| 使用者/主機 | 10 Users / 20 Users |
| 存儲功能 | 雲端、FTP、Mirco SD卡(最大容量256GB)、NFS |
| 瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox |
| 管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12VDC12V,PoE+ (IEEE 802.3at)(Class 4) |
| 電源功耗 | 基本功耗:<15W(-ZS), <13W(-VFS) |
| 工作溫度 | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 濕度<95% |
| 工作環境 | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 濕度<95% |
| 防水/防暴等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 244.1mm×79mm×75.9mm (9.61”×3.11”×2.99”) |
| 重量 | 0.815kg (1.80lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.