200萬 寬動態紅外線定焦

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW3241E-AS

200萬，1/2.8”CMOS感光元件，最大輸出2MP(1920*1080)@30fps

H.265編解碼器，高壓縮率，低位元率

內置IR LED，最大紅外線距離：50 m

ROI，SMART H.264 + / H.265 +，靈活的編碼，適用於各種存儲環境

旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，數字水印

智能檢測：入侵，絆網（支持分類和  準確檢測車輛和人員）

異常檢測：運動檢測，視頻篡改，場景更改，音頻異常檢測，沒有SD卡

SD卡已滿，SD卡錯誤，網絡斷開，IP衝突，非法訪問，電壓檢測

警報輸入/輸出， 音頻輸入/輸出； 支持SD卡(最高256G)

內置麥克風，POE電源，IP67防護，SMD Plus

| 型號 | IPC-HFW3241E-AS |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8”200萬 CMOS |
| 有效像素 | 1920 (H) ×1080 (V) |
| RAM/ROM | 256MB/128MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動， 1/3 s–1/100000 s |
| 最低照度 | 0.002 Lux@F1.6 |
| S/N信噪比 | >56dB |
| 紅外線距離 | 50 m (164.0 ft) |
| 紅外線控制 | 自動/手動 |
| 紅外線LED | 1 |
| 數位平移/傾斜/變焦 | 水平：0°~360°，垂直：0°~90°，對角：0°~360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | H:87°, V:46°, D:104° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 1.2 m (3.9 ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 55.2m (181.1 ft) | 22.1m (72.5 ft) | 11.0m (36.1 ft) | 5.5 m (18.0ft) |
|  | 智能分析 |
| 周界保護 | 絆線，入侵 |
| 智能搜索 | 與Smart NVR一起執行，將事件提取以及視頻合併，完善智能搜索 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(只支援子碼流) |
| 智能編碼 | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| 串流能力 | 三串流 |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280× 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) |
| 幀率 | 主串流: (1920 × 1080@1–25/30 fps) 第二串流:(704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) 第三串流: (1280 × 720@1–25/30 fps) |
| 位元控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) |
| 位元率 | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps / H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/室外/手動/自訂 |
| 日夜切換 | 自動(ICR) |
| BLC模式 | BLC / HLC |

| 寬動態 | 120dB |
| --- | --- |
| 增益控制 | 自動／手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區 |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| 智能照明 | 支援 |
| 數位變焦 | 16x |
| 旋轉 | 0°/90°/180°/270° (90°/270° 支援1920 × 1080) |
| 鏡像功能 | 關/開 |
| 隱私遮罩 | 關/開(4 區) |
|  | 聲音 |
| 內置麥克風 | 支援 |
| 聲音壓縮 | G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
|  | 警報 |
| 警報 | 沒有SD卡； SD卡已滿； SD卡錯誤； SD卡的服務時間更短（支持智能卡）； 網絡斷開； 知識產權衝突； 非法訪問； 電壓檢測； 安全異常； 運動檢測; 視頻篡改； 場景變化； 輸入異常； 強度變化 絆線; 入侵；SMD |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45 (10/100Base-T) |
| SDK/API | 支援 |
| 通訊協定 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP; DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
| 相容性 | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| 使用者/主機 | 20 人 |
| 存儲功能 | FTP; SFTP、雲端、Mirco SD卡(最大容量256GB) |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 介面 |
| 聲音輸入/輸出 | 1-ch (RCA port) / 1-ch(RCA port) |
| 警報輸入/輸出 | 1-ch: 5mA 3V–5V DC/1-ch: 300mA 12V DC |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC/PoE (802.3af) |
| 電源功耗 | <5.2W |
| 工作溫度/書度 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) / 相對濕度小於95％ |
| 防水等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (632.2" × 231.3" × 217.8") |
| 重量 | 590 g (1.3lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.