200萬可調焦 AI 紅外線

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW3241T-ZAS

200萬，1/2.8”CMOS感光元件，低照度，高圖像解析度

最高200萬輸出(1920×1080)@30fps

H.265編碼，高壓縮率，低比特率

內置IR LED，最大外距離：60 m

ROI, SMART H.264+/H.265+, 靈活的編碼適用於各種帶寬和存儲環境

旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，數字水印，適用各種監控場景

絆線/入侵/位移偵測/影像篡改/場景切換/音頻異常檢測/

SD卡異常/網路斷線/IP衝突/非法登入/電壓檢測

警報輸入/輸出、聲音輸入/輸出，最大支持 256 G Micro SD卡

IP67, IK10(可選)、12V DC / POE電源支持，SMD

| 型號 | IPC-HFW3241T-ZAS |
| --- | --- |
| 攝像元件 | 1/2.8 ” 200萬 CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) × 1080(V) |
| RAM/ROM | 256MB/128MB |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 自動 / 手動，1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.002 Lux@F1.5 |
| 紅外線距離 | 60 m (197 ft) |
| IR 開 / 關控制 | 自動/手動 |
| 紅外線 LED | 4 (IR LEDs) |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動變焦 |
| 安裝類型 | φ14 |
| 鏡頭選擇 | 2.7 mm–13.5 mm |
| 最大光圈 | F1.5 |
| 視野角度 | H ：108°–28°， V ：57° –16°， D ：130° –33° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 關閉對焦距離 | 0.8 m (2.6 ft) |
| DORI 距離 ※(附註一) | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | W | 44.1m (144.7ft) | 17.6m(57.7ft) | 8.8m(28.9ft) | 4.4m(14.4ft) |
|  | T | 153.1m (502.3t) | 61.2m (200.8ft) | 30.6m(82.9ft) | 15.3m(50.2ft) |
|  | 平移/傾斜/旋轉 |
| 範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
|  | 智能分析 |
| 周界防護 | 絆線、入侵(識別車輛及人) |
| 智能搜索 | 與Smart NVR同時執行精確的智能搜索，事件提取和合併到事件視頻 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| 智能編碼 | 支援 |
| 幀率 | 主碼流： (1920 × 1080@1–25/30 fps) 子碼流： (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) 第三碼流： (1280 × 720@1–25/30 fps) |
| 串流能力 | 三串流 |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280× 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) |
| 位元率控制 | CBR( 固定位元率 ) / VBR( 可變位元率 ) |
| 位元率 | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps、H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |

| 背光模式 | 支援 |
| --- | --- |
| HLC | 支援 |
| 寬動態 | 120dB |
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開， 4 區矩形 |
| 重點區域 | 關 / 開， 4 區 |
| Smart IR(智慧紅外線 ) | 支援 |
| 翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° |
| 鏡像功能 | 關 / 開 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 ， 4 區矩形 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP;DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP;NTP |
| 串流傳輸方式 | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| 場景自適應 | 支援 |
| 使用者/主機 | 20 (總頻寬: 64 M) |
| 存儲功能 | FTP; Micro SD Card (最高支援256 G); 雲端; NAS |
| 瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox 、 Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS |
| 智慧型手機監 | IOS 、 Android |
|  | 介面 |
| 聲音輸入/輸出 | 1-ch(RCA)/1-ch(RCA) |
| 警報輸入/輸出 | 1-ch 5mA 3V–5V DC / 1-ch 300mA 12V DC |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源供應 | 12V DC/PoE (802.3af) |
| 電源功耗 | ＜ 9.4W |
| 工作環境 | 30°C to +60°C (-22°F to +140°F) ，相對濕度小於 95% |
| 防水等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm(9.6" × 3.1" × 3.0") |
| 重量 | 820 g (1.8lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.