500萬紅外線 定焦

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW3541E-AS

1 / 2.7" 5百萬像素 STARVIS™ CMOS

5MP(2592×1944)@20fps，支持4MP(2688×1520)@25/30 fps

H.265編解碼器，高壓縮率，低位元率

內置IR LED，最大 紅外距離：50 m

ROI，SMART H.264 + / H.265 +，靈活的編碼，適用於各種

旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，數字水印，適用各種監控場景

智能檢測：入侵，絆網（支持分類和準確檢測車輛和人員）

異常檢測：運動檢測，視頻篡改，場景更換，音頻異常檢測

警報輸入/輸出，音頻輸入/輸出最大支持 256 G Micro SD卡

內置麥克風、12V DC / POE電源、IP67防護、SMD Plus

| 型號 | IPC-HFW3541E-AS |
| --- | --- |
| 圖像傳感器 | 1/2.7” 500萬 CMOS |
| 畫素 | 2592 (H) ×1944 (V) |
| RAM/ROM | 512MB/128MB |
| 掃瞄系統 | 逐形式掃描 |
| 電子快門 | 自動/手動, 1/3 s~1/100000 s |
| 最低照度 | 0.005 Lux@F1.6( 彩色,30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (黑/白,30IRE) |
| S/N信噪比 | > 56 dB |
| 照明距離 | 50 m (164.0 ft) |
| 照明控制 | 自動/手動 |
| 照明數量 | 1個紅外線LED |
| 平移/傾斜/旋轉範圍 | 平移：0°–360°； 傾斜：0°–90°； 旋轉：0°–360° |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 定焦 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 3.6mm |
| 光圈值 | F1.6 |
| 視野角度 | H 80°; V: 59° ; D: 106° |
| 對焦控制 | 電動 |
| 最短對焦距離 | 1.5m(4.9ft) |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 3.6mm | 80.0m(262.5 ft) | 32.0 m(105.0 ft) | 16.0 m(52.5 ft) | 8.0 m(26.3 ft) |
| PTR範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
| IVS | 絆網、入侵（識別人和車輛） |
| 智慧功能 | 與Smart NVR一起執行完善的智能搜索，事件提取以及將事件視頻合併 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(只支援第三串流) |
| 解析度 | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| 張數 | 主碼流: (2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps) 子碼流: (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) 第三碼流: (1280 × 720@1–25/30 fps) |
| 智慧編碼 | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
| 日夜切換 | Auto(ICR) / 彩色 / 黑 / 白 |
| 逆光補償 | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動 |

| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| --- | --- |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 位移偵測 | Off / On (4 區, 矩形) |
| ROI感興趣區域 | Off / On (4 區) |
| Smart IR | 支援 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻動 | 0°/90°/180°/270° |
| 鏡射 | Off/ On |
| 隱私遮罩 | Off / On (4 區, 矩形) |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| 警報事件 | 沒有SD卡； SD卡已滿； SD卡錯誤； SD卡的服務時間更短（支持智能卡）； 網絡斷開； 知識產權衝突； 非法訪問； 電壓檢測； 安全異常； 運動檢測; 視頻篡改； 場景變化； 輸入異常； 強度變化 絆線; 入侵; SMD |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45（10 / 100Base-T） |
| SDK/API | 支援 |
| 通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMPONVIF, PSIA, CGI |
| 網路安全 | 視頻加密； 固件加密； 配置加密； 消化; WSSE； 帳戶鎖定； 安全日誌； IP / MAC過濾； X.509認證的生成和導入； syslog; HTTPS； 802.1x； 信任啟動； 受信任的執行； 可信升級 |
| 互用性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| SSA | 支援 |
| 儲存 | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧手機 | IOS, Android |
|  | 介面 |
| 聲音輸入/輸出 | 1-ch (RCA port) /1-ch(RCA port) |
| 警報輸入/輸出 | 2-ch:5mA 5VDC / 1-ch:300mA 12VDC |
|  | 其他 |
| 電源供應 / 功耗 | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) / < 5.4W |
| 工作環境 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)，濕度小於95% |
| 防護等級 | IP67 |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm(7.6''×2.8''×2.6'') |
| 重量 | 590 g (1.3lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.