200萬寬動態

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW4231T-ASE

1 / 2.8" 2百萬像素 STARVIS™ CMOS

H.265 / H.264三碼流編碼

50/60fps@1080P(1920×1080), 60 Hz

支持智能檢測

WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC

多種網絡監控：Web查看器，CMS（DSS / PSS）和DMSS

3.6mm固定鏡頭

紅外線60M

Micro SD(128g)、IP67、IK10、PoE

| 型號 | IPC-HFW3241T-ZAS |
| --- | --- |
| 圖像傳感器 | 2Megapixel CMOS |
| 畫素 | 1920(H)x1080(V) |
| 掃瞄系統 | Progressive Scan |
| 電子快門 | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
| 最低照度 | 0.009Lux/F1.6( 彩色,1/3s,30IRE) 0.07Lux/F1.6( 彩色,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) |
| 訊號雜訊比 | 大於50dB |
| IR距離 | IR距離60M |
| IR控制 | 自動/手動 |
| IR LED | IR LED 4 pcs |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 固定 (M12) |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 3.6mm |
| 光圈值 | F1.6 |
| 視野角度 | H: 87° (52°), V: 46° (30°) |
| 聚焦控制 | 固定 |
| 關閉對焦距離 | 1.2m(2.4m) |
| 數位平移/傾斜/變焦 | 平移:0˚~360˚; 傾斜:0˚~90˚; 旋轉:0˚~360˚ |
|  | 智能 |
| IVS | 絆線，入侵，遺棄/遺失物體 |
| 智能功能 | 人臉偵測 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 智能編碼 | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| 張數 | 主串流: 1080P(1~50/60fps) 子串流: D1(1~50/60fps) 第三串流: 1080P(1~25/30fps) |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264: 24K ~ 15360Kbps / H.265: 14K~9984Kbps |
| 日夜切換 | Auto(ICR) / 彩色/ 黑 / 白 |
| 逆光補償 | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/室外/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 3D DNR |
| 位移偵測 | 開/關 (4 區, 矩形) |

| ROI感興趣區域 | 開/關 (4 區) |
| --- | --- |
| Smart IR | 支援 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻動 | 0°/90°/180°/270° |
| 鏡射 | Off// On |
| 隱私遮罩 | Off / On (4 區, 矩形) |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (10/100Base-T) |
| 通訊協定 | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP;SNMP |
| 通用性 | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| 傳輸方式 | 單播/多播 |
| 最大使用人數 | 10 Users/20 Users |
| 儲存 | NAS / PC / 128GB Mirco SD card |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 介面 |
| 聲音輸入/輸出 | 1-ch/1-ch |
| 警報輸入/輸出 | 1-ch: 5mA 5VDC／ 1-ch: 300mA 12VDC |
|  | 其他 |
| 電源供應 | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
| 消耗功率 | <11w |
| 工作環境 | 30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) ，濕度小於95% |
| 防水等級 | IP67 |
| 防護等級 | IK10 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | 244.1mm×79mm×75.9mm (9.61”×3.11”×2.99”) |
| 重量 | 0.815kg (1.80lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.