200萬寬動態紅外線

槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW5231E-Z12E

1 / 2.8" 2百萬像素 STARVIS™ CMOS

H.265 / H.264三碼流編碼

50/60fps@1080(1920×1080)

WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC

5.3mm ~64mm 12倍變焦鏡頭

多種網絡監控：Web查看器，CMS（DSS / PSS）和DMSS

警報輸入/輸出:2/1 , 聲音輸入/輸出: 1/1

紅外線距離200M

Micro SD、IP67、IK10、PoE

| 型號 | IPC-HFW5231E-Z12E |
| --- | --- |
| 圖像傳感器 | 1/2.8” 200萬 CMOS |
| 畫素 | 1920(H)x1080(V) |
| RAM/ROM | 256MB/32MB |
| 掃瞄系統 | 逐形式掃描 |
| 電子快門 | 自動/手動, 1/3(4)~1/100000s |
| 最低照度 | 0.006Lux/F1.4( 彩色,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4 彩色,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR on) |
| 訊號雜訊比 | 大於50dB |
| IR距離 | IR距離200M(656ft) |
| IR控制 | 自動/手動 |
| IR LED | IR LED 4 pcs |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動/自動光圈(HALL) |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 5.3-64mm |
| 光圈值 | F1.4 |
| 視野角度 | H: 59°~5°, V:34°~3° |
| 光學變焦 | 12x |
| 對焦控制 | 電動 |
| 最短對焦距離 | 1.5m(4.9ft) |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | W | 73m(236ft) | 29m(95ft) | 14m(46ft) | 7m(23ft) |
|  | T | 882m(2893ft) | 353m(1158ft) | 176m(577ft) | 88m(288ft) |
| PTR範圍 | 水平： 0°~360° ，傾斜： 0°~90° ，旋轉 0°~360° |
| IVS | 絆網、入侵、畫面遺失 |
| 智慧功能 | 人臉偵測 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| 解析度 | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| 張數 | Main Stream: 1080P(1~50/60fps) Sub Stream: D1(1~50/60fps) Third Stream: 1080P(1~25/30fps) |
| 比特率控制 | CBR/VBR |
| 比特率 | H.264: 24~9472Kbps H.265: 14~5632Kbps |
| 日夜切換 | Auto(ICR) / 彩色 / 黑 / 白 |
| 逆光補償 | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動 |

| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| --- | --- |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 位移偵測 | Off / On (4 區, 矩形) |
| ROI感興趣區域 | Off / On (4 區) |
| Smart IR | 支援 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻動 | 0°/90°/180°/270° |
| 鏡射 | Off/ On |
| 隱私遮罩 | Off / On (4 區, 矩形) |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | Ethernet RJ-45（10 / 100Base-T） |
| 通訊協定 | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP |
| 互用性 | ONVIF, PSIA, CGI |
| 串流方式 | 單播/多播 |
| 最大使用人數 | 10 Users/20 Users |
| 儲存 | NAS / PC / 128GB Mirco SD card |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| 智慧手機 | IOS, Android |
|  | 介面 |
| 影像介面 | 1 port（僅用於調整） |
| 聲音輸入/輸出 | 1/1 |
| 警報輸入/輸出 | 2-ch:5mA 5VDC / 1-ch:300mA 12VDC |
|  | 其他 |
| 電源供應 / 功耗 | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
| 工作環境 | -30℃~+60℃，濕度小於95% |
| 防護等級 | IK10、IP67 |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 273.2mm×95.0mm×95.0mm (10.76”×3.74”×3.74”) |
| 重量 | 1.11Kg (2.44lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.