200萬 單鏡頭

車位在席燈

型號: ITC214-PH2A-F3-F6

1/2.8"  2百萬畫素  CMOS

同時檢測最多2個空格

指示燈至少支持7種顏色

交互式設計與停車位指示器

支持JPEG和H.264的雙流輸出

支持WDR

支持PvE（通過乙太網供電）

| 型號 | TC214-PH2A-F3 | TC214-PH2A-F6 |
| --- | --- | --- |
| 鏡頭 | 3.6mm | 6mm |
| 攝像元件 | 1/2.8" 2MP CMOS |
| 電子快門 | 自動/手動，1 / 3~1 / 10000s |
| 最低照度 | 0.01Lux |
| 寬動態 | 支援 |
| 白平衡 | 自動 |
| 增益控制 | 自動 |
| 日夜模式 | 電子顏色轉為黑白 |
|  | 介面 |
| Ethernet | 2 ×10/100M |
| RS485 | 1 |
| 鏡頭 | M12(3.6mm lens)/M12 (6mm lens) |
|  | 功能 |
| 車牌識別 | 支援 |
| 車輛停車偵測 | 支援 |
| OSD | 支援 |
| 指示燈號顏色 | 7種顏色，紅色/黃色/藍色/綠色/青色/白色/粉紅色 |
| 最大停車位偵測 | 2 |
| 遠端控 | 透過WEB遠程控制 |
|  | 影像 |
| 圖像壓縮 | JPEG |
| 影像壓縮 | H.264 |
| 解析度 | 1920 × 1080 @ 25fps |
| 碼流 | 2 |
| 影像比特流 | 每個頻道支援1.2Mbps~6Mbps |
| 影像張數 | 每個頻道支援1~25fps |
| 影像解析 | 主流：1920×1080/ 子流：704×576 |
|  | 其他 |
| 電源供應 | DC 12~48V, PvE |
| 電源功耗 | 6W |
| 工作環境 | -20°C~ + 50°C / 10％~90％濕度 |
| 防護等級 | IP50 |
| 尺寸 / 重量 | Ø120 mm×100mm / 0.5kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.