200高清AI車牌辨識

攝影機

型號: ITC215-PW4I-IRLZF27135

1 / 2.8 英寸 2 Megapixel 逐行掃描 CMOS

WDR，日/夜（ICR），3DNR，BLC，HLC

H.265 和 H.264 雙流編碼

Micro SD 內存

強大的 2.7-13.5mm 電動鏡頭和紅外線，非常適合顯示器ANPR 距離 3-8 米

IP67，適用於戶外應用

攝影機內建車牌辨識 LPR 演算法

車輛數據結構：車牌識別，車輛尺寸，車輛顏色檢測等

| 型號 | ITC215-PW4I-IRLZF27135 |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/2.8 inch 2 Megapixel CMOS |
| 有效像素 | 2MP, 1920(H) x 1080(V) |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 1/50~1/10000 |
| 最低照明 | 0. 005Lux/F1.3 (Color),0Lux/F1.3(IR on) |
| 紅外線距離 | 最遠至 12M |
| 紅外線鏡頭 6 | 6 |
|  | 鏡頭 |
| 鏡頭類型 | 電動鏡頭變焦/自動光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 2.7mm~13.5mm |
| 光圈值 | F1.3 |
| 視野角度 | H: 119˚~ 32˚ V:65 ˚ ~18˚ |
| 對焦控制 | 自動 |
| ANPR距離 | 3~8M |
|  | 情報 |
| LPR 功能 | 嵌入深度學習 LPR 引擎 |
| 車輛檢測 | 支持車輛影像高檢測率;支持車輛方向檢測 |
| 車輛數據結構化 | 車牌識別，車輛尺寸，車輛顏色檢測等 |
| 車輛尺寸檢測 | 支持 11 種車型檢測：大型公交車，重型卡車，中型卡車，轎車，小型貨車， 輕型卡車，SUV，MPV，中型巴士，接送和迷你車 |
| 車輛顏色檢測 | 支持 11 種顏色檢測（白天）：白色，黑色，藍色，紅色，黃色， 綠色，粉紫色，灰色，棕色，橙色和銀色 |
| 檢測模型 | 支持視頻檢測或循環檢測 |
| OSD 疊加 | 時間，地點，名牌等 |
| 白名單 | 10000 記錄攝影機內的數據庫 |
| IO 控制 | 繼電器控制 |
|  | 端口 |
| 音頻端口 | 1 輸入/1 輸出 |
| RS485 | 2 |
| 警報 | 3 輸入/3 輸出 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265/H.264M/H.264H/H.264B |
| 流容量 | 2 流 |
| 解析度 | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) /D1(704x576) |
| 雙流 | 支援主碼流/子碼流 |

| 位元率控制 | CBR/VBR |
| --- | --- |
| 位元率 | 32 ~ 16384 Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/色彩/黑/白 |
| 白平衡 | 自動/自然/街燈/戶外/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 3D DNR |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (100/1000Base-T) |
| 互通性 | CGI, SDK, Onvif |
| 最大訪客 | 20 |
| 網頁瀏覽 | IE8,IE9,IE10,IE11,Chrome V33, V41 |
| 邊緣存儲 | Micro SD，最大 64GB，本地 PC 即時錄製 |
| 位元率 | 32 ~ 16384 Kbps |
| 管理軟件 | PMS |
|  | 環境 |
| 工作環境 | -30°C~+65°C, Less than 90% RH |
| 防破壞 | IP67 |
| 尺寸 | 297mm × 124mm× 108mm |
| 淨重 | 1.9kg |
| 電源 | DC12V, PoE +(802.3at) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.