4/8/16路  智能1U 4K H.265

網路錄影主機

型號: NVR4104/4108/4116-4KS2

Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264

高達80Mbps 傳入頻寬

高達800萬解析度預覽和播放

高達2ch @ 4K / 8ch @ 1080P解碼

HDMI / VGA同時視頻輸出

| 型號 | NVR4104/4108/4116-4KS2 |
| --- | --- |
| 主處理器 | 四核心嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| IP 影像輸入 | 32/64路 |
| 雙向對講 | 1路輸入，1路輸出，RCA |
|  | 顯示 |
| 介面 | 1 HDMI, 1 VGA |
| 解析度 | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| 影像碼流模式 | 2ch@4K(30fps)/8ch@1080P(30fps) |
| 分割畫面 | 4CH: 1/4，8CH: 1/4/8/9，16CH: 1/4/8/9/16 |
|  | 錄影 |
| 影像壓縮格式 | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 |
| 錄影解析度 | 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc. |
| 錄影率 | 80Mbps |
| 位元率 | 16Kbps ~ 20Mbps |
| 錄影模式 | 手動錄影/排程錄影/位移偵測/警報/IVS |
| 錄影時間長度 | 1~120分鐘(預設60分鐘)，事件前錄影／1~30秒，事件後錄影10~300秒 |
|  | 影像偵測/警報 |
| 觸發事件 | 警報輸出、錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、快照、蜂鳴器、語音提示、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域:396(22x18)、影像遺失、篡改和場景切換 |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 4CH: 1/4，8CH: 1/4/9，16CH: 1/4/9/16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋 |
| 播放功能 | 播放，暫停，停止，快退，快速播放，慢速播放，下一文件，上一文件， 下一個攝影機，上一個攝影機，全螢幕，備份選擇，數位變焦 |
| 備份模式 | USB/網路 |
|  | 網路 |
| 影像壓縮格式 | 1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) |
| 網路端口 | 1個獨立的100Mbps以太網端口 |
| 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, SNMP, IP Search |
| 最多上線人數 | 128位使用者 |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| 協定 | ONVIF 2.4, SDK, CGI |

|  | 儲存/輔助介面 |
| --- | --- |
| 內部擴充 | 1 SATA III (單顆支援12TB) |
| USB | 2 USB , 後面板:1*USB2.0, 前面板:1*USB2.0 |
|  | 電源／環境／外觀 |
| 電源供應 | DC12V/2A |
| 電源功耗 | <6.3W (無硬碟) |
| 工作環境 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
| 尺寸 | 204.6mm×204.6mm×45.6mm |
| 重量 | 0.4kg (0.88 lb) (無硬碟) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.