4/8路 智慧型 1U 4PoE H.265

網路錄影主機

型號: NVR4104/4108-P-4KS2

Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264

高達8MP解析度的預覽和播放

最高2-ch @ 4K / 8ch @ 1080P解碼

HDMI / VGA同時視頻輸出

支持IPC UPnP，4PoE端口

| 型號 | NVR4104/4108-P-4KS2 |
| --- | --- |
| 主處理器 | Intel 四核心嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| IP 影像輸入 | 4/8路 |
| 雙向對講 | 1路輸入，1路輸出，RCA |
|  | 顯示 |
| 影像輸出 | 1 HDMI, 1 VGA |
| 顯示解析度 | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| 解碼能力 | 2ch@4K(30fps)/8ch@1080P(30fps) |
| 分割畫面 | 螢幕一：1/4/8/9/16/25/36 螢幕二：1/4/8/9/16 |
| OSD | 攝影機標題、時間、攝影機鎖、動作偵測,紀錄 |
|  | 錄影 |
| 壓縮 | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 |
| 解析度 | 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc. |
| 錄影率 | 80Mbps |
| 位元率 | 16Kbps ~ 20Mbps 每路 |
| 錄影模式 | 手動/行事曆/一般/動作偵測, 警報, 假日, 停止 |
| 錄影間隔 | 1~120 分 默認 :60 分 每紀錄 :1~30 秒後期紀錄 :10~300 秒 |
|  | 影像偵測/警報 |
| 觸發事件 | 紀錄, PTZ,巡視, 警報輸出, 影像推送, 電子郵件, FTP, 快照, 蜂鳴器, 螢幕提示 |
| 影像偵測 | 影像偵測, MD區 :396(22x18), 影像遺失篡改 |
|  | 回放/備份 |
| 回放 | 4CH: 1/4、8CH: 1/4/9 |
| 搜尋模式 | 時間/日期/警報 ,MD 和精準搜尋(精準至秒) |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒帶、快轉、慢放、下一個檔案、前一個檔案、 下一支攝影機、上一支攝影機、備份、數位變焦 |
| 備份模式 | USB / 網路 |
|  | 第三方支援 |
| 第三方支援 | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony,Watchnet |

|  | 網路 |
| --- | --- |
| 端口 | RJ-45 Port (10/100Mbps) |
| 乙太網路 | 1 個獨立 100Mbps 乙 太網端口 |
| PoE | 4 Ports(IEEE802.3at/af) |
| 通訊協定 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Search |
| 最大使用者訪問 | 128 |
| 智慧手機 | iPhone, iPad, Android |
| 互通性 | ONVIF 2.4, CGI |
|  | 儲存/輔助介面 |
| 內部 HDD | 1 SATA III 端口 (單顆支援12TB) |
| HDD模式 | 1個 |
|  | 介面 |
| USB | 2USB 端口 (前蓋:1xUSB2.0, 後蓋:1xUSB 2.0) |
|  | 電源／環境／外觀 |
| 電源供應 | DC48V/1.5A |
| 消耗功率 | NVR:<7.5W (無硬碟) 、PoE:單端口最大25.5W，總計50W |
| 工作環境 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
| 尺寸 | Smart 1U, 204.6mm×204.6mm×45.6mm(8.1" x 8.1" x 1.8") |
| 重量 | 0.45kg (0.99 lb) (不含硬碟) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.