H.265  16路1U 4K

智慧型網路錄影主機

型號: NVR4216-4KS2

H.265/H.264 編碼器解碼

最大 200 Mbps 輸入頻寬

高達 8 MP 解析度預覽和回放

高達 2 路 @4K / 8 路 @1080P 解碼

HDMI / VGA 同步影像 輸出

| 型號 | NVR4216-4KS2 |
| --- | --- |
| 主處理器 | 四核心嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| IP 影像輸入 | 16路 |
| 雙向對講 | 1 路輸入，1 路輸出，RCA |
|  | 顯示 |
| 影像輸出 | 1 組HDMI、1 組VGA |
| 顯示解析度 | HDMI: 3840×2160, 1920×1080,1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| 解碼能力 | 2 路@4K(30fps)，8 路@1080P(30fps) |
| 分割畫面 | 1/4/8/9/16 |
| OSD | 攝影機標題、時間、影像遺失、攝影機鎖、動作偵測、紀錄 |
|  | 錄影 |
| 壓縮 | H.265/H.264 |
| 解析度 | 8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P |
| 錄影速度 | 200Mbps |
| 每一路位元率 | 16Kbps ~20Mbp |
| 錄影模式 | 手動錄影 / 排程錄影(定時、連續) / 位移(影像偵測：移動偵測、篡改、影像遺失) / 停止錄影 |
| 錄影時間長度 | 1~120分 (默認 :60分), 預錄 :1~30秒，後期紀錄 :10~300 秒 |
|  | 影像偵測/警報 |
| 觸發事件 | 紀錄 PTZ、巡視、警報輸出、影像推送、電子郵件 、FTP、 快照、蜂鳴器、螢幕提示 |
| 影像偵測 | 影像偵測 ,MD 區 :396(22x18),影像遺失篡改 |
| 警報輸入 | 4路 |
| 繼電器輸出 | 2路 |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 1 、 4 、 9 、 16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期 ,MD 和精準搜尋(精準至秒)智能搜尋 |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒帶、快速播放、慢播放、下一步、文件、上一個文件、 下一個攝影機 、上一個攝影機、全螢幕、重複、隨機播放、備份選擇、數碼變焦 |
| 備份模式 | USB 設備、網路備份 |
|  | 第三方支援 |
| 第三方支援 | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon,Dynacolor, JVC, LG, Panasoni c, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet 等等 |

|  | 網路 |
| --- | --- |
| 內部硬碟 | 1 RJ-45 端口（10/100/1000Mbps) |
| USB | 1 個獨立 1000Mbps 乙太網端口 |
| 網路功能 | HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP 搜尋 |
| 最大使用者訪問 | 128 |
| 智慧手機 | iPhone, iPad, Android |
| 互通性 | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
|  | 儲存/輔助介面 |
| 內部硬碟 | 2 SATA III 端口 (單顆支援12TB) |
| 硬碟模式 | 單一 |
| USB | 2 USB 端口 (1 USB2.0, 1 USB3.0) |
|  | 電源／環境／外觀 |
| 電源供應 | DC12V/4A |
| 消耗功率 | <6.9W (無硬碟) |
| 工作環境 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
| 保存環境 | -20°C ~ +70°C ( 4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH |
| 尺寸 | 1U, 375mm×281.5mm×56mm (14.8" x 11.1" x 2.2”) |
| 重量 | 1.6 kg ( 3.5 lb) (不含硬碟) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.