8/16/32路 1U 4K H.265

網路錄影主機

型號: NVR5208/16/32-4KS2

Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264編碼器解碼

最大320 Mbps 輸入頻寬

高達 12MP 解析度預覽和回放

HDMI / VGA 同步影像 輸出

| 型號 | NVR5208/16/32-4KS2 |
| --- | --- |
| 主處理器 | 四核心嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| IP 影像輸入 | 8/16/32路 |
| 雙向對講 | 1路輸入，1路輸出，RCA |
|  | 顯示 |
| 影像輸出 | 1組HDMI 、1組VGA |
| 解析度 | HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024,1280 × 720 , 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024,1280 × 720 , 1024 × 768 |
| 解碼能力 | 4路@8MP(30fps)，16路@1080P(30fps) |
| 分割畫面 | 8CH:1/4/8/9，16CH: 1/4/8/9/16，32CH: 1/4/8/9/16/25/36 |
| OSD | 攝影機標題、時間、攝影機鎖、動作偵測,紀錄 |
|  | 錄影 |
| 壓縮 | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG |
| 解析度 | 12MP with 15fps, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, CIF with 30fps |
| 每一路位元率 | 16Kbps ~20Mbp |
| 錄影模式 | 一般、排程、警報、停止 |
| 錄影時間長度 | 1~120分 (默認 :60分), 預錄 :1~30秒，後期紀錄 :10~300 秒 |
|  | 影像偵測/警報 |
| 觸發事件 | 錄影, PTZ, Tour, 警報輸出, 影像推送, e-mail,快照, 蜂鳴器及畫面顯示 |
| 影像偵測 | 位移偵測, 396格 (22 × 18)影像遺失、影像竄改 |
| 警報輸入 | 4路/2路 |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 8CH:1/4/9 16/32CH:1/4/9/16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期、警報、MD和精確搜索 |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒帶、快轉、慢放、下一個檔案、前一個檔案、 下一支攝影機、上一支攝影機、備份、數位放大 |
| 備份模式 | USB Device / 網路 |
|  | 第三方支援 |
| 第三方支援 | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, |

|  | 網路 |
| --- | --- |
| 端口 | 1RJ-45 ports (10/100/1000Mbps) |
| 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search |
| 最大使用者訪問 | 128 |
| 智慧手機 | iPhone, iPad, Android |
| 互通性 | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
|  | 儲存/輔助介面 |
| 內部硬碟 | 2 SATA硬碟 III (單顆支援12TB) |
| USB | 2 USB 端口 (1* USB2.0, 2* USB3.0) |
| RS232 | 1 Port, for PC Communication and Keyboard |
| RS485 | 1 Port, for PTZ Control |
|  | 電源／環境／外觀 |
| 電源供應 | DC12V/4A |
| 消耗功率 | < 9.5W (無硬碟) |
| 工作環境 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
| 保存環境 | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH |
| 尺寸 | 1U, 375mm x 281.5mm x 56mm ;(14.8" x 11.1" x 2.2") |
| 重量 | 1.6kg (15.4 lb) (不含硬碟) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.