200萬 4倍

PTZ快速球網路攝影機

型號: SE22204T-GN

1/2.7〞2Megapixel CMOS

4倍光學變焦

支援三種串流模式

WDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR

Max. 25/30fps@1080P

Max100°/s 平移速度

IVS

支援PoE

IP66 防水等級，IK10 防暴等級

| 型號 | SE22204T-GN |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/2.7” CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |
| RAM/ROM | 256M/128M |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 1/1s~1/30,000s |
| 最低照明 | 顏色:0.05Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 IR開啟 |
| S/N | >50dB |
|  | 鏡頭 |
| 焦距 | 5.3mm~64mm |
| 光圈值 | F1.6 ~ F4.4 |
| 視角 | H:58.2° ~ 4.8° |
| 光學變焦 | 12x |
| 對焦控制 | 自動/手動 |
| 最短對焦距離 | 100mm~1000mm |
| DORI 距離 ※(附註一) | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 883m(2897ft) | 353m(1158ft) | 177m(581ft) | 88m(289ft) |
|  | PTZ |
| 範圍 | 水平： 0 ° ~ 355 °連續旋轉 ／ 垂直： -0°~ 90 ° |
| 控制速度 | 水平： 0.1° ~100° /s; 垂直： 0.1° ~60° /s |
| 預設速度 | 水平：100° /s; 垂直： 60° /s |
| 預設點 | 300 |
| PTZ模式 | 8 種巡航，自動水平移動 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能 |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協議 | DH-SD |
|  | 智能分析 |
| 自動追蹤 | N/A |
| ＩＶＳ | 絆線入侵、遺留/遺失 |
| 高級智能功能 | 人臉偵測 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.264+/H.264/MJPEG |
| 串流 | 3 串流 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| 幀率 | 主碼流:1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps) 子碼流 1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 子碼流 2: 720P/D1/CIF (1~25/30fps) |

| 位元率控制 | CBR/VBR |
| --- | --- |
| 位元率 | H.264+/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動，全地形 ，室內，戶外，手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | Ultra DNR (2D/3D) |
| 動態檢測 | 支援 |
| 重點區域 | 支援 |
| 電子圖像穩定 (EIS) | N/A |
| 除霧 | 支援 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻轉 | 180° |
| 影像遮蔽 | 最多24個區域 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| 互通性 | ONVIF Profile S&G, API |
| 串流方法 | 單播/多播 |
| 使用者 | 20 個使用者 |
| 邊緣儲存 | NAS （網絡附加存儲），本地 電腦 即時錄製， Micro SD卡 256GB |
| 網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 端口 |
| 影像端口 | N/A |
| RS485 | N/A |
| 聲音 開/關 | 1/1 |
| 警報 開/關 | 2/1 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | DC 12V/3A, PoE+(802.3at) |
| 電源消耗 | 13W, 22W (IR on, Heater on) |
| 工作環境 | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
| 防水／防破壞 | IP66 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ170(mm)×155(mm) |
| 淨重 | 1.8kg(3.97lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.