200萬 12倍 星光級

PTZ快速球攝影機

型號: SD42212I-HC(-S3)

1/2.8〞2Megapixel STARVIS™ CMOS

12倍光學變焦

Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720PIVS

星光級

IP66 防水等級

IK10 防暴等級

| 型號 | SD42212I-HC(-S3) |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| 有效像素 | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |
| RAM/ROM | 1024M/128M |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | PAL: 1/3s~1/30,000s,NTSC: 1/4s~1/30,000s |
| 最低照明 | 顏色: 0.005Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.0005Lux@F1.6 |
| S/N信噪比 | >50dB |
|  | 鏡頭 |
| 焦距 | 5.3mm~64mm |
| 光圈值 | F1.6 ~ F3.0 |
| 視角 | H:58.2° ~ 4.8° |
| 光學變焦 | 12x |
| 對焦控制 | 自動/手動 |
| 最短對焦距離 | 100mm~1000mm |
| DORI 距離 ※(附註一) | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 883m(2897ft) | 353m(1158ft) | 177m(581ft) | 88m(289ft) |
|  | PTZ |
| 範圍 | 水平： 0 °~360 °連續旋轉 ／ 垂直： -2°~90°，自動翻轉 180° |
| 控制速度 | 水平： 0.1° ~300° /s; 垂直： 0.1° ~120° /s |
| 預設速度 | 水平： 300° /s; 垂直： 200° /s |
| 預設點 | 300 |
| PTZ模式 | 5 種模式 8 種 巡航，自動水平移動 ，自動掃描 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能 |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協議 | DH-SD |
|  | 影像 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) |
| 幀率 | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| 影像輸出 | 1通道BNC高清視頻輸出/ CVBS 標清視頻輸出（可切換） |
| 日/夜 | Auto(ICR) / Color / B/W |
| OSD | 支援 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動，全地形 ，室內，戶外，手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | Ultra DNR (2D/3D) |

| 數位放大 | 16x |
| --- | --- |
| 翻轉 | 180° |
| 影像遮蔽 | 最多24個區域 |
|  | 介面 |
| 影像介面 | 1 |
| 聲音介面 | 1-ch in |
| RS485 | 1 |
| 警報I/O | 2/1 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | AC24V/1.5A(±10%) |
| 電源消耗 | 10W |
| 工作環境 | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
| 防水係數 | IP66 |
| 防暴係數 | IK10 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ170(mm)×155(mm) |
| 淨重 | 1.8kg(3.97lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.