200萬 25倍 星光級紅外線

PTZ快速球網路攝影機

型號: SD49225XA-HNR

1/2.8”200萬 CMOS

25 倍電動變焦鏡頭

獨家星光夜視科技、夜間影像清晰自然

最高支援 50/60fps@1080P

周邊防護

支援 PoE+供電，IP66 防塵防水

紅外線夜視最高可達 100 米

SMD PLUS

| 型號 | SD49225XA-HNR |
| --- | --- |
| 影像元件 | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| 影像解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) 200萬 |
| 最低照度 | Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 0Lux@F1.6 (IR light on) |
| 焦距 | 4.8mm~120mm |
| 最大光圈 | F1.6〜F4.4 |
| 視角 | H: 62.8°–2.6°; V: 33.2°–1.7°; D: 67.3°–3.9° |
| 焦距控制 | 自動/手動 |
| 墊子快門速度 | 1/1 s–1/30,000 s |
| 光學變焦 | 25 倍 |
| 紅外線距離 | 最高可達 100 米 (328ft) |
| 紅外線開/關 | 縮放Prio /手動/ SmartIR |
| 紅外線數量 | 6 |
| 對焦控制 | 自動/半自動/手動 |
|  | PTZ |
| 錄影解析度 | 水平旋轉：0°〜360°°，垂直：-15°〜90°，自動翻轉180° |
| 壓縮格式 | 水平旋轉：0.1°〜200°/ s;垂直：0.1°〜120°/ s |
| 訊號雜訊比 | 水平旋轉： 240°/ s;垂直： 200° |
| 日夜模式 | 300 |
| 巡航模式 | 5 種模式 8 種 巡航（每個巡航最多32個預設） |
| 掃描 | 5 |
| 模式 | 5 |
| 調速 | 支援 |
| 斷電記憶 | 支援 |
| 待機 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協議 | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) |
|  | 智慧分析 |
| 功能 | 位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常、絆線入 侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測 |
| IVS | 絆線，入侵，遺棄/遺失 |
| 周界防護 | 絆線和入侵.支持報警觸發目標類型 (人力和車輛). 支持過濾錯誤警報(動物，樹葉沙沙作響，明亮的燈光等等...) |
| 自動跟踪 | 支援 |
| SMD Plus | 支援 |
| 智能捕獲 | 支持人類，機動車、非機動車圖像捕獲 |
| 人臉檢測 | 支援 |

| 影像壓縮格式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(僅支援第三串流) |
| --- | --- |
| 解析度 | 1080P (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| 影像碼流模式 | 主碼流：1080P/1.3 M/720P (1–50/60fps) 輔碼流1：D1/CIF (1–25/30fps) 輔碼流2：1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1–25/30fps) |
| 位元率控制 | 可變 / 恆定 |
| 位元率 | H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/室內/室外/軌道/手動/鈉燈/自然光/路燈 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | DNR 2D/3D 降躁 |
| 支援 | 位移偵測/重點區域/影像穩定 |
| 數位變焦 | 16倍 |
| 旋轉角度 | 180° |
| 隱私遮蔽 | 最多24個區域，同一視圖中最多8個區域 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX |
| 網路功能 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
| 協定 | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| 最大上線人數 | 單播、多播：20 使用者 |
| 儲存 | NAS; Local PC; Micro SD card (256G) |
| 管理軟體 | Smart PSS; DSS; DMSS |
|  | 介面/儲存 |
| 聲音 | 1路輸入，1路輸出 |
| 警報 | 2路輸入，1路輸出 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | DC 12V/3A, PoE+(802.3at) |
| 電源消耗 | 13W / 22W (IR on) |
| 工作環境 | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
| 防水係數 | IP66; TVS 6000V防雷； 電湧保護 |
| 尺寸 | Φ160 mm × 295 mm (6.30" × 11.61") |
| 淨重 | 3kg(6.61lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.