400萬25倍AI星光級紅外線

PTZ快速球網路攝影機

型號: SD5A425XA-HNR

1/1.8〞400萬 CMOS

25倍光學變焦

星光級+技術

最高支援25/30fps@4MP

紅外線距離150M

支援自動追踪和周界保護、IVS

支援PoE+、IP67、IK10

| 型號 | SD5A425XA-HNR |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/1.8” CMOS |
| 有效像素 | 2560 (H)×1440 (V) , 400萬 |
| RAM/ROM | 1GB/4GB |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 1/3–1/30000s |
| 最低照明 | 顏色:0.001Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.0001Lux@F1.6 ; 0Lux (IR light on) |
| 紅外線距離 | 最遠至150m (492.13ft) |
| 紅外線開/關 | Prio /手動/ 智慧紅外線 |
| 紅外線數量 | 4 |
|  | 鏡頭 |
| 焦距 | 5.8mm~145mm |
| 光圈值 | F1.6-4.0 |
| 視角 | H: 59.8°–2.8°; V: 33.7°–1.9°; D: 63.3°–4° |
| 光學變焦 | 25x |
| 對焦控制 | 自動/半自動/手動 |
| 最短對焦距離 | 0.1 m–2 m |
| DORI 距離 ※(附註一) | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 1724m(5656.16 ft) | 689m(2260.50 ft) | 344m(1128.61 ft) | 172m(564.30 ft) |
|  | PTZ |
| 範圍 | 水平： 0 °~360 ° , 傾斜：-15° -+90° |
| 控制速度 | 水平：0.1°/s–300°/s ; 傾斜： 0.1°/s ~200° /s |
| 預設速度 | 水平： 400° /s; 傾斜：300° /s |
| 預設點 | 300 |
| 巡航 | 8 種巡航(每次最多32個預設) |
| 模式/掃描設定 | 5/5 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能 |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協議 | DH-SD, Pelco-P/D(自動辨識) |
|  | 智能分析 |
| 視頻分析 | 支援檢測機動車，非機動車和人。 |
| 周界保護 | 絆線和入侵，支援人和車輛的報警觸發，支援過濾由動物，明亮的燈光等引起的錯誤警報 |
| 自動追蹤 | 支援 |
| 事件觸發 | 運動檢測，視頻篡改，場景更改，網絡斷開，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常 |
| IVS | 遺棄/遺失物體 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) |
| 串流 | 3 串流 |
| 解析度 | 4M(2560×1440);3M(2048×1536);1080P(1920×1080);720P(1280×960); D1(704× 576/704×480);CIF(352×288/352×240 |

| 幀率 | 主碼流: 4M/3M(1–25/30fps),1080P/1.3M/720P(1–25/30fps) 子碼流1: D1/CIF(1–25/30fps) 子碼流2: 1080P/1.3M/720P(1–25/30fps), D1/CIF(1–25/30fps) |
| --- | --- |
| 位元率控制 | 可變位元率/固定位元率 |
| 位元率 | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps / H.265: 32 Kbps–8192 Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 2D/3D DNR |
| 功能 | 支援 動態檢測/重點區域/電子圖像穩定 (EIS)/除霧 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻轉 | 180° |
| 影像遮蔽 | 最多24個區域 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729;PCM; MPEG2-Layer2 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | 1 RJ-45 Port 10/100Base-T |
| 通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP;UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP;RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
| 互通性 | ONVIF Profile S&G, API |
| 串流方法 | 單播/多播 |
| 使用者 | 20 個使用者 |
| 邊緣儲存 | FTP;Micro SD卡 256GB;P2P |
| 網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart Player / Smart PSS / DSS / Easy4ip |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 端口 |
| 聲音 輸入/輸出 | 1 (LINE IN; bare wire) / 1 (LINE OUT; bare wire) |
| 警報 輸入/輸出 | 2/1 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | AC24V/3A±25% POE+ |
| 電源消耗 | 11W / 20W (IR light on) |
| 工作環境 | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) / Less than 95% RH |
| 防水／防破壞 | IP67 /IK10 (TVS 6000V雷電保護；電湧保護) |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ190 mm×332 mm (7.48"×13.07“) |
| 淨重 | 4.7kg (10.36 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.