500萬 30倍 紅外線

PTZ快速球網路攝影機

型號:SD6AE530U-HNI

1/1.9〞5Megapixel CMOS

30倍光學變焦

H.265 編碼

自動追蹤以及IVS

Max. 20fps@6M, 25/30fps@5M/3M(實時)

紅外線距離 200M

支援Hi-PoE、IP67、IK10

| 型號 | SD6AE530U-HNI |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/1.9” CMOS |
| 有效像素 | 2560(H) x 1920(V) , 500萬 |
| RAM/ROM | 1024M/128M |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 1/1s~1/30,000s |
| 最低照明 | 顏色:0.005Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.0005Lux@F1.6;0Lux@F1.6 (IR 開啟) |
| S/N 信噪比 | >55dB |
| 紅外線距離 | 最遠至 200m (656ft) |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 10 |
|  | 鏡頭 |
| 焦距 | 6mm~180mm |
| 光圈值 | F1.5 ~ F4.3 |
| 視角 | H:61.2° ~ 2.1° |
| 光學變焦 | 30x |
| 對焦控制 | 自動/手動 |
| 最短對焦距離 | 100mm~1000mm |
| DORI 距離 ※(附註一) | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 2250m(7832ft) | 900m(2953ft) | 450m(1476ft) | 225m(738ft) |
|  | PTZ |
| 範圍 | 水平： 0 °~360 ° , 連續傾斜-20°~90° , 自動翻轉180° |
| 控制速度 | 水平： 0.1° ~200° /s; 垂直： 0.1° ~120° /s |
| 預設速度 | 水平： 240° /s; 垂直： 200° /s |
| 預設點 | 300 |
| PTZ模式 | 5 種模式 8 種 巡航，自動水平移動 ，自動掃描 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能 |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協議 | DH-SD, Pelco-P/D |
|  | 智能分析 |
| 自動追蹤 | 支援 |
| ＩＶＳ | 絆線入侵、遺留/遺失 |
| 高級智能功能 | 人臉偵測、熱圖 |
| 事件觸發 | 運動檢測，視頻篡改，場景更改，網絡斷開，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.264 |
| 串流 | 3 串流 |
| 解析度 | 5M(2560×1920)/3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |

| 幀率 | 主碼流: 5M/3M(1~25/30fps),1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) 子碼流1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 子碼流2: 5M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~25/30fps) |
| --- | --- |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動，全地形 ，室內，戶外，手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | Ultra DNR (2D/3D) |
| 功能 | 支援 動態檢測/重點區域/電子圖像穩定 (EIS)/除霧 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻轉 | 180° |
| 影像遮蔽 | 最多24個區域 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 /G.726/G.729/MPEG2-L2 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| 互通性 | ONVIF Profile S&G, API |
| 串流方法 | 單播/多播 |
| 使用者 | 20 個使用者 |
| 邊緣儲存 | NAS （網絡附加存儲），本地 電腦 即時錄製， Micro SD卡 256GB |
| 網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 端口 |
| 影像端口 | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
| RS485 | 1 |
| 聲音 開/關 | 1/1 |
| 警報 開/關 | 7/1 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | AC24V/3A(±25%), Hi-PoE |
| 電源消耗 | 24W, 38W (IR on) |
| 工作環境 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH |
| 防水／防破壞 | IP67 /IK10 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ240(mm) x 382 (mm) |
| 淨重 | 6.75kg(14.88lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.