400萬 30倍 紅外線 HDVI

PTZ快速球攝影機

型號: SD6CE430I-HC(-S3)

1/3〞4Megapixel CMOS

30倍光學變焦

Max25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P

紅外距離可達200m

IP67,IK10

| 型號 | SD6CE430I-HC(-S3) |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/3" STARVIS™ CMOS |
| 有效像素 | 2560(H) x 1440(V), 4 Megapixels |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 1/1s~1/30,000s |
| 最低照明 | 顏色:0.005Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 IR開啟 |
| 紅外線距離 | 最遠至200m (656ft) |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 6 |
|  | 鏡頭 |
| 焦距 | 4.5mm~135mm |
| 光圈值 | F1.6 ~ F4.4 |
| 視角 | H:60° ~ 2.2° |
| 光學變焦 | 30x |
| 對焦控制 | 自動/手動 |
| 最短對焦距離 | 100mm~1000mm |
| DORI 距離 ※(附註一) | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 2700m (8858ft) | 1080m(3543ft) | 540m (1772ft) | 270m(886ft) |
|  | PTZ |
| 範圍 | 水平： 0 °~360 °連續旋轉 ／ 垂直： 20°~90 °，自動翻轉 180° |
| 控制速度 | 水平： 0.1° ~200° /s; 垂直： 0.1° ~120° /s |
| 預設速度 | 水平： 300° /s; 垂直： 200° /s |
| 預設點 | 300 |
| PTZ模式 | 5 種模式 8 種 巡航，自動水平移動 ，自動掃描 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能 |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協議 | DH-SD, Pelco-P/D(自動識別） |
|  | 影像 |
| 解析度 | 4M(2592x1520) / 1080P(1920×1080) /720P(1280×720) |
| 幀率 | 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| 影像輸出 | 1 路 BNC 輸出 or CVBS 輸出(切換) |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| OSD | 支援 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動，全地形 ，室內，戶外，手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | Ultra DNR (2D/3D) |
| 除霧 | 支援 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻轉 | 180° |

| 影像遮蔽 | 最多24個區域 |
| --- | --- |
|  | 認證 |
| 認證 | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
|  | 端口 |
| 影像端口 | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
| RS485 | 1 |
| 聲音 開/關 | 1-ch in |
| 警報 開/關 | 2/1 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | AC24V/3A(±25%) |
| 電源消耗 | 17W, 25W(IR On, Heater On) |
| 工作環境 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH |
| 防水係數 | IP67 |
| 防暴係數 | IK10 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸 | φ209×337.4mm |
| 淨重 | 5.8kg(12.79lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.