4K 20倍 極光WizMind

PTZ快速球網路攝影機

型號:SD8A820WA-HNF

4/3” 800萬 STARVIS™ CMOS

20 倍光學變焦

採用先進極光技術

紅外線距離 500M

自動跟踪和周邊保護

支持人臉識別

支持元數據、Hi-PoE

智能雨刮器

| 型號 | SD8A820WA-HNF |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 4/3” STARVIS™ CMOS |
| 有效像素 | 3840 (H) x 2160 (V),800萬 |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 1/1s~1/30,000s |
| 最低照明 | 顏色:0.0005Lux@F1.6; 黑/白: 0.00005Lux@F1.6;0Lux@F1.6 IR 開啟 |
| 照明距離 | 最遠至 500m (1640ft) |
| 照明開/關 | Zoom Prio / 手動 / 智能紅外線 |
| 照明數量 | 10 |
| 智能雨刮 | 支援 |
|  | 鏡頭 |
| 焦距 | 16mm~320mm |
| 光圈值 | F1.6 ~ F5.0 |
| 視角 | H: 58.1°–3.2°; V: 34.6°–1.8°; D: 64.9°–3.7° |
| 光學變焦 | 20x |
| 對焦控制 | 自動/半自動/手動 |
| 鏡頭控制 | 自動/手動 |
| 最短對焦距離 | 1m~5m |
| DORI 距離 ※(附註一) | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  | 2329m (7640ft) | 931m(3054ft) | 465m (1525ft) | 232m(761ft) |
|  | PTZ |
| 範圍 | 水平： 0 °~360 °連續旋轉 ／ 垂直： -30 °~ -90 °，自動翻轉 180 |
| 控制速度 | 水平： 0.1° ~240° /s; 垂直： 0.1° ~100° /s |
| 預設速度 | 水平： 240° /s; 垂直： 120° /s |
| 預設點 | 300 |
| PTZ模式 | 5 種模式 8 種 巡航，自動水平移動 ，自動掃描 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能 |
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 |
| 閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 協議 | DH-SD， Pelco-P/D （自動識別） |
|  | 智能分析 |
| 事件觸發 | 運動檢測，視頻篡改，場景更改，網絡斷開，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常 |
| 自動追蹤 | 支援 |
| ＩＶＳ | 遺棄/遺失物體 |
| 人臉識別 | 支援 |
| 周邊防護 | 絆線和入侵，支援人和車輛的報警觸發，支援過濾由動物，明亮的燈光等引起的錯誤警報 |
| 視頻元數據 | 支持人體，人臉，機動車和非機動車的圖像捕獲和屬性提取 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) |
| 串流 | 3 串流 |

| 解析度 | 4K(3840x2160); 1080P(1920×1080); 1.3M(1280x960);720P(1280×720); D1(704×576/704×480);CIF(352×288/352×240) |
| --- | --- |
| 幀率 | 主碼流:4K(1–25/30fps), 1080P/1.3M/720P(1–25/30fps) 子碼流1: D1/CIF(1–25/30fps),子碼流2: 1080P/1.3M/720P(1–25/30fps) |
| 位元率控制 | 變量/常量 |
| 位元率 | H.264: 24Kbps–16384Kbps / H.265: 9Kbps–14410Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動，全地形 ，室內，戶外，手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | Ultra DNR 2D / 3D |
| 其他功能 | 動態檢測/重點區域/電子圖像穩定 (EIS)/除霧 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻轉 | 180° |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP,RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IPFilter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| 互通性 | ONVIF Profile S&G, API |
| 串流方法 | 單播/多播 |
| 使用者 | 20 個使用者 |
| 邊緣儲存 | NAS （網絡附加存儲），本地電腦即時錄製， Micro SD卡 256GB |
| 網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 端口 |
| 影像端口 | 1 埠 (BNC, 1.0V[p p], 75Ω) |
| RS485 | 1(波特率範圍：1200bps–115200bps） |
| 聲音 開/關 | 1/1 |
| 警報 開/關 | 7/2 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | AC24V/3A(±25%), Hi-PoE |
| 電源消耗 | 26W, 42W(IR 開啟, Heater開啟) |
| 工作環境 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / 少於 95% RH |
| 防水係數 | IP67 |
| 殼 | 金屬 |
| 尺寸/淨重 | Φ262mm×415.6mm (10.31"×16.36“) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.