200萬 30倍 防生鏽腐蝕 紅外線

網路攝影機

型號: SDZW2030U-SL

1 / 2.8STARVIS™CMOS 200 萬畫素鏡頭

30 倍光學變焦

星光技術、H.265編碼

最大50/60fps@1080P

IVS、IP68 防水係數

紅外線距離可達150米

材質：316L不銹鋼

| 型號 | SDZW2030U-SL |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1 / 2.8“STARVIS™CMOSS |
| 有效像素 | 1920(H) x 1080(V), 2 百萬像素 |
| RAM/ROM | 512M/128M |
| 掃瞄系統 | 循序式 |
| 電子快門速度 | 1/1s~1/30,000s |
| 最低照明 | 彩色： 0.005Lux@F1.6; CB/W 0.0005Lux@F1.6;0Lux@F1.6 (IR on) |
| 紅外線距離 | 最遠至100m(328ft) |
| S/N比 | >55DB |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 |
| 紅外線數量 | 5 |
|  | 鏡頭 |
| –焦距 | 4.5mm~135mm |
| 光圈值 | F1.6 ~ F4.4 |
| 視角 | H:67.8° ~ 2.4° |
| 光學變焦 | 30x |
| 對焦控制 | 自動/手動 |
| 最短對焦距離 | 100mm~1000mm |
| DORI 距離 ※(附註一) | 偵測(m) | 偵測(m) | 偵測(m) | 偵測(m) |
|  | 1862m(6109ft) | 744m(2441ft) | 372m(1220ft) | 186m(610ft) |
|  | 智能 |
| IVS | 絆線，入侵，遺棄/遺失 |
| 智能功能 | 人臉辨識，熱圖 |
|  | 影像 |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 串流 | 3 串流 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| 幀率 | 主碼流: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) 子碼流 1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 子碼流 2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~25/30fps) |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| 日/夜 | 自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白 |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動，全地形 ，室內，戶外，手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | Ultra DNR (2D/3D) |
| 運動檢測 | 支援 |
| 感興趣區域 | 支援 |

| 電子防手震 | 支援 |
| --- | --- |
| 除霧 | 支援 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻轉 | 180° |
| 影像遮蔽 | 最多24個區域 |
|  | 聲音 |
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 /G.726/G.729/MPEG2-L2 |
|  | 網路 |
| 乙太網路 | RJ-45 (10Base T/100Base TX) |
| 通訊協定 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| 互通性 | ONVIF Profile S&G, API |
| 串流方法 | 單播/多播 |
| 使用者 | 20 個使用者 |
| 邊緣儲存 | NAS （網絡附加存儲），本地 電腦 即時錄製， Micro SD卡 256GB |
| 網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
| 智慧型手機 | IOS, Android |
|  | 端口 |
| 影像端口 | 1(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
| RS485 | 1 |
| 聲音 開/關 | 1/1 |
| 警報 開/關 | 2/2 |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電源 | AC24V(optional)/DC12V(optional)/PoE+(802.3at) |
| 電源消耗 | 10W, 25W (Heater on, IR on) |
| 工作環境 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH |
| 防水係數 | IP68 |
| 殼 | 316不鏽鋼 |
| 尺寸 | Φ180mm×193mm×201.5mm |
| 淨重 | 6.0kg(13.2lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.